„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_02 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Závitová pojistka |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Dílenská příručka.ISŠE-COP.Hluboká nad Vltavou |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Pojistka

Slouží k ochraně elektroinstalace proti zkratu. Pojistka jistí elektrické obvody tím, že zkratový proud přetaví tavný drátek v pojistkové vložce a přeruší elektrický obvod.  Tavná vložka, která je součástí závitové pojistky je pouze na jedno použití po přerušení se nikdy nesmí opravovat.

Výhody pojistek

- Rychlost působení

- Omezování zkratového proudu

- Malé rozměry

- Snadná údržba

- Cenová dostupnost

Pojistka dělíme na

- Závitové

- Nožové

- Přístrojové

Závitová pojistka

Pojistky dělíme podle rychlosti přerušení elektrického obvodu na:

- Pomalé

- Rychlé

Označení závitových pojistek:

- A  - normální bez označení

- B – zpožděná (s ulitou šneka)

- C  - se zvýšenou zkratovou odolností

- T  - zpožděná (s ulitou šneka)

Závitová pojistka se skládá z:

- Pojistkový spodek

- Distanční (vymezovací) kroužek

- Tavná vložka

- Závitová hlavice

Pojistkový spodek může být s porcelánovým vrškem nebo pojistkový spodek do rozvaděče.

Distanční (vymezovací) kroužek slouží k vymezení hodnoty tavné vložky. Do distančního kroužku můžeme dát hodnoty tavné vložky vždy menší nikoliv vyšší hodnoty. Distanční kroužek má na středu terčík, který je závitem spojen se závitovým spodkem a každá hodnota má jiný průměr dosedací části.

Tavná vložka je to keramický váleček, který má opačné konce spojené měděným tavným drátkem, kde na jedné straně je terčík, který signalizuje přerušenou tavnou vložku. Při zkratu se měděný drátek přepálí a přeruší elektrický obvod. Tavný drátek je obalen suchým křemičitým pískem z důvodu snadného odvodu tepla a zabránění případnému požáru.

Tavná vložka si nikdy nesmí opravovat je pouze na jedno použití.

Závitová hlavice slouží k uložení a vyndání tavné vložky, musí být vždy opatřena skleněným víčkem, které zabrání vystřelení terčíku přerušené tavné vložky.

Hodnoty a barevné značení pojistek

| 2 A | Růžová | 25 A | Žlutá |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 A | Hnědá | 35 A | Černá |
| 6 A | Zelená | 50 A | Bílá |
| 10 A | Červená | 63 A | Měděná |
| 16 A | Šedá | 80 A | Stříbrná |
| 20 A | Modrá | 100 A | Červená |

Cvičení

Doplňte popis:

Doplňte hodnoty těchto distančních kroužků?

Test

- Popište z čeho se skládá závitová pojistka

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pojistky dělíme podle rychlosti přerušení elektrického obvodu na:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jakou barvu mají hodnoty pojistky 6 A / 16 A / 20 A / 50 A

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Co znamená ulita šneku na tavné vložce

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- K čemu slouží distanční (vymezovací) kroužek

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Napište hodnoty barevného značení pojistek

Růžová		 _______________________

Červená	 _______________________

Bílá		 _______________________

Žlutá		 _______________________

Černá		 _______________________