„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_05 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Jističe |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Elektrotechnická schémata a zapojení, ABB s.r.o., Štěpán Berka, Technická literatura BEN www.bonega.cz, www.wikipedia.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Únor 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Jistič

Je jednoduchý, spolehlivý a ochranný prvek. Chrání elektrický obvod a elektrické přístroje proti zkratu a navíc vedení proti přetížení.

rozdělení jističů podle proudu:

- Stejnosměrné

- Střídavé

- Stejnosměrné a střídavé

Rozdělené jističů podle pólů:

- Jednopólové

- Trojpólové

- Vícepólové

Rozdělení podle zapínání:

- Ruční

- Samočinné (s plovákovým nebo tahovým spínačem)

Hodnoty a barevné značení jističů

| 0,2 – 1,6 A | Černá | 16 A | Šedá |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 A | Růžová | 20 A | Modrá |
| 4 A | Hnědá | 25 A | Žlutá |
| 6 A | Zelená | 32 A | Fialová |
| 8 A | Světle zelená | 40 A | Černá |
| 10 A | Červená | 50 A | Bílá |
| 13 A | Písková | 63 A | Měděná |

rozdělení jističů podle vypínací charakteristiky:

Typ vypínací charakteristiky jističe volíme podle typu zátěže, tj. podle velikosti možných zapínacích proudů (ČSN EN 60 898).

| Charakteristika | Popis | Rozmezí použitelnosti v násobcích jmenovitého proudu |
| --- | --- | --- |
| B | Pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která nepůsobí proudové nárazy – krátké vypínací časy – běžné spotřebiče, zásuvkové obvody, domovní rozvody | 3 x- 5 x |
| C | Pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která působí běžné proudové nárazy - motorový – malé výkony (pomalé vypnutí) – žárovkové skupiny, asynchronní motory apod. | 5 x – 10 x |
| D | Pro jištění elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové nárazy – motorový – transformátory, 2-pólové asynchronní motory, motory s těžkým rozběhem apod. | 10 x – 20 x |
| Z | Elektronické obvody s polovodiči (s vyšší impedancí) |  |
| MA | Nemá ochranu proti přetížení, ochrana motorů a transformátorů |  |

výhody:

- nezničí se při zkratu nebo přetížení, zkratová i tepelná spoušť je rychlejší než

pojistka

- jistič při výpadku můžeme opět použít (tvz. natáhnout či nahodit) používá se

opakovaně nemusí se vyměňovat

- malé rozměry

Nevýhody:

- menší spolehlivost

- vyšší pořizovací náklady

Cvičení

Jistič slouží				 …………………………………………………………………

Použití charakteristika „B“ 	 …………………………………………………………………

Použití charakteristiky „D“	 …………………………………………………………………

Použití charakteristiky „C“	 ……………………………………………………………………

Vypínací charakteristika je	……………………………………………………………………

Můžeme jistič použít opakovaně?

………………………………………………………………………………………………………………………

Jsou jističe barevně rozlišené podle použití?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Test

- Rozdělení jističů podle proudu:

- Stejnosměrné

- Střídavé

- Stejnosměrné a střídavé

- Rozdělení jističů podle zapínání:

- Ruční, samočinné a automatické

- Ruční a samočinné

- Samočinné a automatické

- Rozdělení jističů podle pólů:

- Jednopólové a trojpólové

- Trojpólové a vícepólové

- Jednopólové, trojpólové a vícepólové

- Rozdíl mezi jističem a pojistkou:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

- Jističe dělíme podle charakteristiky

- B, C, D, E

- B, C, D, Z

- B, A, C. D

- Napište hodnoty jističů:

- Zelená   -

- Šedá      -

- Modrá    -

- Hnědá    -

- Žlutá     -