„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_06 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | 1f. + 3f. jistič |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Dílenská příručka. ISŠE-COP. Hluboká nad Vltavou Elektrotechnická schémata a zapojení, ABB s.r.o., Štěpán Berka, Technická literatura BEN |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Únor 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

1f. + 3f. jistič

Funkce jističe:

Jistič se skládá tvz. ze dvou přístrojů:

- zkratová spoušť  (maximální dovolený čas 0,4s),její součástí je elektromagnet a je časově nezávislá. Projde – li cívkou v jističi větší proud než je stanoven, způsobí vypnutí obvodu pomocí mechanismu.

- tepelná spoušť vypne při přetížení. Skládá se z bimetalu a je časově závislá.

Princip jističe:

Elektrický proud prochází jističem z pevného kontaktu na pohyblivý kontakt přes tepelnou a elektromagnetickou spoušť na zhášecí cívku. Při zkratu se vtáhne jádro do cívky a uvolní volnoběžku, která obvod rozpojí.

Složení jističe:

1. fázový jistič

3.fázový jistič

Se skládá ze tří jednofázových jističů, které musí být spolu nerozebíratelně spojeny. Při výpadku jedné fáze se musí odpojit všechny tři fáze tak, aby nevznikla škoda na spotřebičích. Používá se k jištění trojfázové soustavy např. asynchronní motory, synchronní motory.

Cvičení

Popište jednotlivé části jističe:

Test

- Jistič chrání vedení před:

- Zkratem a přetížením

- Zkratem a přepětím

- Pouze zkratem

- Jistič se skládá:

- Zhášecí komora, přívodní svorky, odvodní svorky, distanční kroužek

- Zhášecí komora, přívodní svorky, odvodní svorky, bimetal

- Zhášecí komora, přívodní svorky, tavný drátek,

- Kolik odvodních svorek má jednofázový jistič:

- 1

- 2

- 3

- Kolik odvodních svorek má trojfázový jistič:

- 1

- 2

- 3

- K čemu slouží zhášecí komora:

- K prodloužení elektrického oblouku

- K rozdělení a zhasnutí elektrického oblouku

- K průchodu proudu

- Můžeme použít k jištění 3f. motoru tři samostatné 1f. jističe:

- Ano

- Ne

- Výjimečně