„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_07 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Proudový chránič |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. Skriptum FEL-ČVUT v Praze. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2006. ISBN 80-01-02771-6 Dílenská příručka. ISŠE-COP. Hluboká nad Vltavou www.oez.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Únor 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Proudový chránič (RCD)

je doplněk elektroinstalace, který zvyšuje bezpečnost. Plní v elektrickém obvodu zcela odlišnou funkci než ostatní jistící prvky jako je pojistka nebo jistič. Proudový chránič ignoruje zkraty a přetížení ale hlídá elektrický proud, aby se cestou neztrácel a aby „proudil“ pouze v určeném vedení. Výrazně zvyšuje bezpečnost před úrazem elektrickým proudem. Správná funkce proudového chrániče je možná pouze v elektroinstalaci v trojžilové soustavě, která v České republice platí od roku 1995.

Jednofázový obvod se musí skládat ze tří vodičů:

1. fázový (hnědá, černá, šedá)                                 
2. pracovní vodič -střední (světle modrá)
3. ochranný (zelenožlutá)

Princip:

První funkce - bezpečnost zdraví

Proudový chránič používá ke své funkci pouze dva vodiče (fázový + pracovní vodič), mezi které je připojen spotřebič. Tyto dva vodiče procházejí přes proudový chránič a ten hlídá, aby se proud, který protéká přes fázový vodič a spotřebič tak, aby se všechen spolehlivě vrátil pomocí takzvaného součtového transformátoru do druhého (pracovního) vodiče. Pokud se někde cestou poruší izolace a proud se začne ztrácet např. do vlhké zdi v koupelně proudový chránič během 0,2 vteřiny obvod rozpojí. Ochranný vodič slouží pro unikající proud. Životu nebezpečná hodnota je přibližně 0,1A.

Schéma:

Druhá funkce - ochrana proti požáru

Při unikání elektrického proud do svého okolí, může způsobovat zahřívání. Čím je místu úniku teplejší má schopnost do sebe kumulovat více tepla. Při úniku více než 30 mA proudový chránič okamžitě rozpojí elektrický obvod. Tato funkce je velice důležitá v dřevostavbách.

Popis

Dvoupólový proudový chránič:

Proudový chránič může být dvoupólový nebo čtyřpólový. Na každém proudovém chrániči musí být tlačítko „TEST“, které slouží ke stimulaci poruchy a při správné

Čtyřpólový proudový chránič:

Cvičení

Popište jednotlivé části proudového chrániče

Cvičení

Doplňte hodnoty proudu a napište, za jakých podmínek bude proudový chránič pracovat.

Test

- K čemu slouží proudový chránič

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Pracují na stejném principu pojistka, jistič a proudový chránič?

- ano

- ne

- občas

- Obsahuje proudový chránič součtový transformátor:

- ne

- ano, jeden

- ano, dva

- Pro správnou funkci proudového chrániče potřebujeme:

- Fázový vodič, pracovní vodič

- Pracovní vodič, zemnící vodič, fázový vodič

- Zemnící vodič, fázový vodič

- Napište, za jakých podmínek pracuje proudový chránič správně

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------