„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Napěťový chránič |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. http://www.obrazky.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Napěťový chránič

Princip

Napěťový chránič zapojujeme mezi zdroj a elektrický předmět s chráněnými částmi, je ovládaný elektromagnetem. Jeho vinutí je provedeno tak, aby elektromagnet reagoval na určitá napětí (většinou 24V nebo 48V). Cívka elektromagnetu je jedním koncem připojena na chráněnou část a druhá část je uzemněna. Vyskytne–li se na chráněné části proti zemi napětí dosahující hodnoty nastavené na elektromagnetu, chránič odpojí chráněné zařízení od zdroje.

Chráničový vodič se smí spojit pouze s chráněnými částmi. Proti jiným neživým částem musí být izolován. Rovněž svod chrániče k pomocnému zemniči musí být vůči ochrannému vodiči a chráněné části i všem kovovým částem, které jsou vodivě spojeny uložen izolovaně, aby cívka nebyla přemostěna. Za pomocný zemnič musí být použito samostatného zemniče, který je umístěn mimo oblast, a dosah působení jiných zemničů. Zemní odpor pomocného zemniče nemá být větší než 200Ω.

K správné funkci napěťového chrániče musí splněny tyto podmínky:

- chránič smí být provozován pouze v rozvodné soustavě se zemněným středovým uzlem (TN, TN-C)

- zemnící vodič mezi chráničem a uzemněním musí být izolován od všech chráněných částí

- „kostra“ chráněného zařízení musí být izolována od země

- uzemnění nesmí být ovlivněno jinou zemnící soustavou (bleskosvod)

Cvičení

K čemu slouží napěťový chránič

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Je ovládán napěťový chránič elektromagnetem?

- Ano

- Ne

- V obvodu jsou tři elektromagnety

Musí být při zapojení napěťového chrániče splněny určité podmínky?

- Někdy

- Ne

- Musí být splněny tyto podmínky:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doplňte schéma zapojení: