„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Krytí IP – ochrana před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. http:// altosystems.cz/gallery/typy |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Květen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Krytí IP

ochrana před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů

Předpisem, který v současné době specifikuje stupně krytí el. Zařízení, je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem, vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66. Norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.

Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection). Je definován mezinárodním standardem IEC 60529 a uvádí míru ochrany před vlivy prostředí. Kód stupně krytí tvoří dvě (nebo tři) čísla:

První číslice - udává stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany před vniknutím cizích předmětů

Druhá číslice – udává stupeň ochrany krytí před vniknutím vody

Třetí číslice – udává ochranu před mechanickými nárazy (běžně je vynecháváno, třetí číslo není součástí IEC 60529)

Krytí IP 54 - 5 popisuje úroveň ochrany před pevnými tělesy a 4 popisuje úroveň ochrany před kapalinami. Písmeno "X" může být použito místo jednoho z čísel, pokud výrobce uvádí krytí jen pro jednu třídu ochrany. Např. IPX1 která se zabývá ochranou proti svisle padajícími kapkami vody (např. kondenzace).

Popis stupně ochran první číslice:

Cvičení

Doplňte chybějící údaje v tabulce:

Popište a označte ochranné prvky této zásuvky:

TEST

- Vysvětlete pojem „ Krytí IP“:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kolik čísel má tvz. IP kód:

- Dvě

- Tři

- Dvě povinné + 1 nepovinné

- Dvě povinné + 2 nepovinné

- Vysvětlete, jaký stupeň ochrany udává první číslice:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Doplňte chybějící údaje – Stupeň krytí před dotykem:

- IP2  -

- IP5  -

- IP0

- IP1