„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_10 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Krytí IP – ochrana před vniknutím vody, přídavná a doplňková číslice |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. http:// google.com/obrázky http://ebastlirna.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Květen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Krytí IP

ochrana před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů

Předpisem, který v současné době specifikuje stupně krytí el. Zařízení, je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem, vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66. Norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.

Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection). Je definován mezinárodním standardem IEC 60529 a uvádí míru ochrany před vlivy prostředí. Kód stupně krytí tvoří dvě (nebo tři) čísla:

První číslice - udává stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany před vniknutím cizích předmětů

Druhá číslice – udává stupeň ochrany krytí před vniknutím vody

Třetí číslice – udává ochranu před mechanickými nárazy (běžně je vynecháváno, třetí číslo není součástí IEC 60529)

Krytí IP 54 - 5 popisuje úroveň ochrany před pevnými tělesy a 4 popisuje úroveň ochrany před kapalinami. Písmeno "X" může být použito místo jednoho z čísel, pokud výrobce uvádí krytí jen pro jednu třídu ochrany. Např. IPX1 která se zabývá ochranou proti svisle padajícími kapkami vody (např. kondenzace).

Popis stupně ochran druhá číslice:

Přídavná písmena

| Písmeno | Chrání před dotykem | Podmínka |
| --- | --- | --- |
| A | hřbetu ruky | Koule s rukojetí o průměru 50 mm se nepřiblíží na nebezpečnou vzdálenost k živým částem |
| B | prstem | Kloubový prst o průměru 12,5 mm a délce 80 mm se nepřiblíží na nebezpečnou vzdálenost k živým částem |
| C | nástrojem | Sonda o průměru 2,5 mm a délce 100 mm se nepřiblíží na nebezpečnou vzdálenost k živým částem |
| D | drátem | Sonda o průměru 1 mm a délce 100 mm se nepřiblíží na nebezpečnou vzdálenost k živým částem |

Doplňková písmena

| Písmeno | Význam |
| --- | --- |
| H | Jedná se o zařízení vysokého napětí |
| M | Deklarovaný stupeň krytí je pouze za předpokladu, že vůči sobě se pohybující části jsou v pohybu |
| S | Deklarovaný stupeň krytí je pouze za předpokladu, že vůči sobě se pohybující části jsou v klidu |
| W | Pro dosažení deklarovaného stupně krytí budou muset být splněny dodatečné (instalační) podmínky |

Cvičení

Doplňte chybějící údaje v tabulce:

Popište a označte ochranné prvky tohoto vypínače:

TEST

- Vysvětlete, jaký stupeň krytí označuje druhá číslice:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Může mít IP kód doplňkově nebo přídavné písmeno:

- Ano

- Ne

- Nesmí

- Vysvětlete pojem „ IP krytí“:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Doplňte IP Krytí:

- IP32  -____________________________________________________

_______________________________________________________________

- IP45 - ________________________________________________________

_________________________________________________________________

- IP46 . _________________________________________________________

__________________________________________________________________

- IP54 - __________________________________________________________

__________________________________________________________________

- IP24 - __________________________________________________________

___________________________________________________________________

- Napište, jaká ochrana krytí před dotykem s označuje písmenem:

C –

--------------------------------------------------------------------------------------------------

D -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

S –

-------------------------------------------------------------------------------------------------

M –

-------------------------------------------------------------------------------------------------