„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_11 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Značení kabelů pro domovní instalaci – ČSN 34 76 15 |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | http://www.kabloelekrto.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Obrázky byli použity z katalogů firmy Kablo Elektro, a.s  jejich souhlasem.

Výklad

Značení kabelů dle ČSN 34 76 15

Elektrická instalace slouží k rozvodu el. proudu, podle konstrukce se rozlišuje:

- Kabely (silové vodiče)

- Izolované vodiče

- Holé vodiče

- Šňůry

Jádra vodičů a kabelů mohou být hliníkové, měděné a různé vodivé slitiny.

Jádra vodičů

Cu - = 0,0175 x 10-6

AL - = 0,0294 x 10-6

FE - = 0,13 – 0,12 x 10-6

Kabely pro domovní instalaci (silové vodiče)

Mají označení podle jádra vodiče (písmeno), podle izolace na jednotlivých vodičích a izolace na povrchu kabelu

- Písmeno – jádro kabelu

AL – hliník

C - měď

- Písmeno – materiál obalu jádra

- Písmeno

Používá se k rozlišení jednotlivých typů vodičů, které mají jednotlivé konstrukční prvky, zhotoveny ze stejného materiálu, ale liší se použitím, vlastnostmi atd.

- Písmeno

Vyznačuje materiál pláště, popřípadě některého dalšího obalu

Písmeno			    2. Písmeno				4. Písmeno

B			       Kaučuk, vulkanizát se		    ---------------------

zvýšenou tep. odolností

F				----------------------				opletení

G			       kaučukový vulkanizát 		    ---------------------

- běžný typ

M			       PVC – zvýšená odolnost	            ----------------------

proti úrazu

O				-----------------------   		      textilní opletení

Q				   PVC – se zvýšenou 		  ----------------------

tep. odolností

S				     Silikonový kaučuk		      Silikonový kaučuk

U				------------------------			Chloropremový kaučuk

Y				     PVC běžný typ			  -------------------------

Příklady:

CYY, AYY, CYKY, CY, AY, AYKY, CYKYLIS, CYM, CQ, AYMY, CYBY, AYKYL, CGTG

Příklad:

CYKY

CYKY 3C x 1,5

Cvičení

Doplňte tabulky:

TEST

- Vysvětlete praktický význam značení kabelů a důvod proč se kabely musí značit:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vysvětlete označení CYKY 3C x 2,5:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Popište význam prvního písmena ve značení kabelů:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Napiště proč je označován jmenovitý průřez vodičů a jaký má význam

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________