„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_13 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Značení kabelů - autovodiče |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | http://www.kabloelektro.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Obrázky byli použity z katalogů firmy Kablo Elektro, a.s jejich souhlasem.

Výklad

Značení kabelů dle Kablo Elektro a dle ČSN IEC 757 - autovodiče

V současné době pro značení kabelů platí nová norma 34 74 09 (HD 361.S4). Tato norma odpovídá normám evropské unii. Podle této normy je v názvu kabelu více informací, které potřebujeme k určení daného kabelu. Podle tabulek je vidět, že toto nové značení je složitější. Tato norma platí i u autovodičů.

Tvorba typových značek:

Základní barvy a jejich kódy použité pro izolaci:

Více barevné provedení – Tvorba značky

1.žíla:  zelená základní + doplňková červená a třetí barva bílá

2.žíla:  hnědá základní + doplňková bílá a třetí barva žlutá

Příklad značení:

Zelená/červená/bílá + hnědá/bílá/žlutá

Dle KABLO ELEKTRO		z/r/b, h/b/zl

Dle ČSN IEC 757		GNRDWH + BNWHYE

Tabulka č.1:

Tabulka č.2:

Tabulka č. 3

Tabulka č. 4:

Typ izolačního materiálu:

Cvičení

Doplňte chybějící údaje:

Doplňte tabulku:

Test

- Musí kabely a vodiče splňovat ČSN a DIN:

- Ano

- Ne

- Záleží na podmínkách instalace

- Napište tři podmínky u označení kabelu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Doplňte význam označení písmen u konstrukčního prvku:

B

------------------------------------------------------------------------------------------

L

-------------------------------------------------------------------------------------------

T

--------------------------------------------------------------------------------------------

G

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Doplňte označení (písmeno) tvaru kabelu:

Kulatý kabel:

-------------------

Plochý kabel:

--------------------

Dvojlinka:

--------------------