„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Schodišťový automat ETA R 10 – čtyřvodičový systém |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | http://www.obrazky.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Schodišťový automat – čtyřvodičové zapojení

Schodišťový automat ETA R 10 je jedním z nejpoužívanějších schodišťových automatů. Používáme ho k ovládání osvětlení na schodišti pomocí tlačítkových ovladačů. Tento spínač používáme převážně při osvětlení schodiště v bytových domech (panelák) a všude tam, kde je potřeba ovládat osvětlení z více míst.

Schéma zapojení:

- Čtyř-vodičový systém – s opakovatelným spínání

Výhody:

- montáž na DIN lištu

- možnost opakovaného spínání s nastavením času od 10s do 5 minut

- nízké opotřebování

- vysoká přesnost spínání a vybavení schodišťového automatu spínačem pro trvalé a časované osvětlení

- nehlučnost

- vysoká přesnost spínání

- dlouhá životnost

- není nutná údržba

V čtyřvodičovém zapojení schodišťového automatu je možnost opakovaného spínání, tvz. že při opakovaném spouštění časovače se nuluje uplynulý čas a časovač se nastaví na zvolenou dobu bez přerušení světla.

Cvičení

Doplňte schéma zapojení trojvodičového systému R 10:

Test

- Napište, k čemu slouží spínač R 10:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Napište rozdíl mezi tří a čtyř vodičovým zapojením schodišťového automatu

R 10:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Napište čtyři výhody schodišťového automatu R 10:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Můžeme u čtyř vodičového zapojení opakovaně nulovat časové nastavení?

- ANO

- NE

- Občas