„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_16 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Elektrický zvonek |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | http://www.obrazky.cz http://www.googl.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Elektrický zvonek

Je malé elektrické zařízení přeměňující elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Tato přeměna se využívá v klasických telefonech, domovních zvoncích či jakýkoliv výstražný signál. Zvonky mohou být na střídavý nebo stejnosměrný proud. Po připojení zvonku na zdroj začne zvonek zvonit.

Schéma:

- klidová poloha

- pracovní poloha

Princip

Po uzavření obvodu se periodicky velmi rychle opakují dva kroky. Tato konstrukce se označuje jako „Wagnerovo kladívko“

Kolem elektromagnetu vzniká magnetické pole a to přitáhne kotvu k elektromagnetu, tím se přeruší obvod a elektromagnet tak ztratí své magnetické účinky. Kotva se vrátí do původní polohy a znovu se uzavře obvod. Prodloužená kmitající kotva naráží do kovového zvonku (rezonátor) a tyto nárazy způsobují zvukový efekt. Některé elektrické zvonky mají dva rezonátory, do kterých naráží palička, každý v jedné krajní poloze, a mohou mít různý rezonanční kmitočet tvz. jiné melodie (zvuky). Zvonek na principu Wagnerova kladívka může pracovat na stejnosměrný i střídavý proud. Jeho nevýhodou je vznik pravidelně se opakující elektrické jiskry, která způsobuje rušení a může iniciovat výbušnou směs (např. unikající plyn v bytě).

Zvonek na střídavý proud

Elektrické zvonky, napájené pouze střídavým proudem mohou používat odlišné uspořádání. Kotva kmitá mezi dvěma póly jádra elektromagnetu v rytmu frekvence střídavého proudu, kterým je zvonek napájen. Toto uspořádání nevytváří elektrickou jiskru, proud se nepřerušuje mechanicky.

K zapojení elektrického zvonku potřebujeme:

Elektrický transformátor (3 + 5 = 8V) + elektrický zvonek + zvonkové tlačítko

V současné době je velký výběr také bezdrátových zvonků.

Zapojení zvonků:

Test

Popište jednotlivé části elektrického zvonku:

Cvičení

Elektrické zvonky mohou být pouze na:

- Stejnosměrný proud

- Střídavý proud

- Na stejnosměrný i střídavý proud

Popište princip elektrického zvonku

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Může mít elektrický zvonek různé melodie?

- Ano

- Ne

- Pouze u zvonků napájených stejnosměrným zdrojem

Napište praktické využití elektrických zvonků:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..