„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_5_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Elektrický silový rozvod v budovách |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Součásti domovní instalace |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | FENCL, František. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. Dílenská příručka II., Kolektiv autorů http.//www.elektrika.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Kategorizace bytů

Podle rozvodu a použití elektrického zařízení a účelu použití elektřiny se rozlišují tři stupně elektrizace bytů:

- Stupeň A – byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení a pro drobné domácí elektrické spotřebiče, připojené k rozvodu pohyblivým přívodem (do zásuvek) nebo pevné připojení, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA

- Stupeň B – jsou to byty s elektrickým vybavením, jako mají byty stupně A, a v kterých se používají k vaření a pečení elektrické spotřebiče o příkonu nad 3.5kVA

- Stupeň C – jsou to byty s vybavením, jako byty stupně A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž potřeba je měřena u jednotlivých odběratelů

Elektrické zařízení v objektu se skládá z těchto částí:

- z přívodního vedení nn

- z rozvaděčů

- a z rozvodu za podružnými rozvaděči

Přívodní vedení se dělí obvykle na tyto části:

- hlavní domovní vedení (HDV) zřizuje se proto, aby bylo možné připojit všechny odběry v objektu, průřez hlavního domovního vedení musí odpovídat podmínkám pro dimenzování vodičů. Volí se s ohledem na očekávané zatížení. Jmenovitý proud pojistek jistící HDV musí být aspoň o 2 stupně vyšší než nejvyšší jmenovitý proud jističů před elektroměry. HDV

musí být umístěno tak, aby byl ztížen nedovolený odběr. HDV se jistí v přípojkové skříni.

- odbočky k elektroměrům Jednofázové odbočky lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5kW u bytů stupně elektrizace A. V ostatních případech musí být odbočky k elektroměrům trojfázové. Odbočky musí být provedeny tak, aby bylo zamezeno nedovolenému odběru. Odbočka delší než 3mmusí být jištěna u HDV. Odbočky kratší než 3m lze jistit jističem až před elektroměrem namontovaným na elektroměrové rozvodnici. Odbočka musí být z celistvých vodičů, bez krabic a zbytečných ohybů

- vedení od elektroměrů k podružným rozvaděčům se musí od každého elektroměru zřídit samostatná odbočka k podružnému rozvaděči. U rodinných domů (které nemají charakter více bytových domů), chalupa či garáží se doporučuje, aby byl přístupný z veřejných prostranství. Elektroměry je zakázáno montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry. Na elektroměrové rozvodnice mohou být namontovány jen:

- elektroměry

- sazbový spínač nebo přijímač HDO

- jistič před elektroměrem

- jistící zařízení obvodu sazbového spínače

- ovládací relé nebo stykač

- ochranná svorkovnice

Další přístroje pro rozvod se soustředí na samostatné rozvodnici nebo rozvaděči. Střed elektroměru má být ve výšce asi 1500 až 1700mm od podlahy, je-li více elektroměrů, mohou být středy okének ve výši 700 až 1700mm od podlahy. Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází.

TEST

- Vysvětlete pojem „Elektrizace bytů“:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Popište, z čeho se skládá „elektrické zařízení objektu“

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Na elektroměrové desky mohou být namontovány jen:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Napište, co obsahuje stupeň elektrizace A:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Popište a vysvětlete pojem „odbočky k elektroměrům“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------