„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_02 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Způsoby v systému elektrických rozvodů |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KOLEKTIV AUTORŮ. Dílenská příručka I. a II. Hluboká nad Vltavou: ISŠE-COP, 2002 AUTORSKÝ KOLEKTIV. Příručka pro elektrotechnika. Europa-Sobotáles, Praha 2006. ISNB 80-86706-13-3 http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske/prednasky/pred_ZEP/KLADENI%20VEDENI.pdf |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Způsoby a systémy elektrických rozvodů

Elektroinstalaci podle uložení dělíme:

- Zapuštěný rozvod

Při zapuštěném rozvodu jsou vedení skryta ve stavebních konstrukcích. Povrch stěn přečnívá jen výška zapuštěných nebo polozapuštěných krabic a instalačních přístrojů. Společnou výhodou zapuštěných vedení je, že bývá chráněné před mechanickým poškozením. Nenarušují estetický vzhled interiéru, mají dlouhou dobu životnosti. Pokud jsou uloženy v trubkách či lištách – při správné montáži jsou vyměnitelná. Na druhé straně však vyžadují zásad do stavby

- Uložený pod omítkou (na hrubou stavbu)

Rozvody se ukládají do připravených drážek na hrubou stavbu nebo se zafixují hřebíky. Při omítání je vedení přikryto vrstvou omítky.

- Uložená v omítce

Rozvod se provádí můstkovými vodiči a zvláštním příslušenstvím přímo v omítce, kde jsou vytvořeny drážky pro elektrický rozvod.

- Uložení přímo do stavebních konstrukcí

Používá se hlavně u prefabrikovaných dílců. Zabudování elektrických rozvodů do stavební části je možný u většiny konstrukcí, vyžaduje však úzkou spolupráci s výrobců s konstruktéry.

- Uložení v dutinách

Místo přímého zabudování do stavebních konstrukcí je někdy výhodnější používat pro elektrické rozvody přirozených nebo záměrně vytvořených dutin v těchto konstrukcí. Dutiny vytvářejí trubky v nichž se vodiče protahují.

- Uložení v kanálech a šachtách

Pro vedení větších průměrů nebo při souběhu většího počtu  vedení. Kanály jsou určené pro kladení horizontálních částí a šachty pak k uložení svislých částí vedení

Schématické značky:

Jednožilové nebo mnohožilové kabely v elektroinstalačních trubkách zapuštěných ve zdi

Jednožilové a mnohožilové kabely v protahovacích elektroinstalačních kanálech uložených ve zdi

Kabely s pláštěm nebo s pancířem nebo mnohožilové kabely a pláštěm a pancířem

- Na zdi					 b)  Na stropě

Na neperforovaných kabelových lávkách

Na perforovaných lávkách nebo na drátěném plechu (horizontální nebo vertikální uložení)

Na konzolách s horizontálním nebo vertikálním uložení

Na distančních příchytkách na zdi nebo stropu

Na kabelových žebřících

Jednožilové nebo mnohožilové kabely s pláštěm ve stavebních dutinách

Izolované vodiče v elektroinstalačních trubkách uložených ve stavebních dutinách

Jednožilové a mnohožilové kabely v elektroinstalačních trubkách uložených ve stavebních dutinách

Jednožilové a mnohožilové kabely v protahovacích elektroinstalačních kanálech uložených ve stavebních dutinách

Jednožilový a mnohožilový kabel s pláštěm  v dutinách stropu (v dutinách podlahy)

Jednožilové a mnohožilové kabely v závěsných úložných elektroinstalačních kanálech

Jednožilové a mnohožilové kabely v úložných elektroinstalačních kanálech

Jednožilové a mnohožilové kabely v zapuštěných úložných elektroinstalačních kanálech

Cvičení

Doplňte význam schématické značky uložení :

Test

- Vysvětlete pojem „Uložení pod omítku“:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

- Doplňte chybějící instalaci:

- Uložení v omítce

- Uložení ve stavebních konstrukcích

- Uložení na stavební konstrukci

- X

- X

- x

- Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi instalací v omítce a mezi instalací na hrubé stavbě:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________