„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_05 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Nářadí pro elektroinstalaci do dutých stěn – 3. část |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | www.kopos.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Nářadí pro elektroinstalaci do dutých stěn  – 3. Část

Elektroinstalaci rozdělujeme na několik druhů podle způsobu elektroinstalace, uložení vedení, podkladového materiálu. Každá tato elektroinstalace má proto specifické nářadí k provedení instalace. V instalaci v sádrokartonu proto používáme toto ruční nářadí.

Vrtací přípravek PROFIX

Slouží pro rychlé a přesné zhotovení kombinací (usazení dvou a více instalačních krabic vedle sebe), jak v horizontální tak vertikální poloze. Ušetří téměř všechno přeměřování a zabezpečí vysokou přesnost. Profix umožňuje nastavit různé vzdálenosti mezi instalačními krabicemi. Přípravek se nasadí na frézu (dle materiálu, který chceme vyvrtávat) a ta se následně uchytí do elektrické vrtačky. Vždy musí být splněny podmínky pro vrtání do materiálu, který budeme používat (viz. tabulka).

Postup:

Nejprve se umístí první otvor kombinace a vyfrézuje se. Do frézovaného otvoru se nyní vloží středící talířek nástroje a po vyrovnání se pomocí zabudované vodováhy se vyfrézuje druhý otvor. Při větším počtu instalačních krabic se postup opakuje.

Různé vzdálenosti mezi instalačními krabicemi:

Cvičení

- Popište jednotlivé části vrtacího přípravku PROFIX:

Test

- Napište, k čemu slouží vrtací přípravek PROFIX:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Má vrtací přípravek PROFIX možnost nastavení různé vzdálenosti mezi instalačními krabicemi?

- ANO

- NE

- Jen s přídavným měřítkem

- Vrtacím přípravkem můžeme vrtat:

- V horizontálním směru

- Ve vertikálním směru

- V obou směrech

- Můžeme vrtací přípravek PROFIX používat při vrtání do ocelového plechu?

- Ano

- Ne

- Pouze do hliníkového plechu

- Napište tři druhy materiálu, kde je možné použít vrtací přípravek PROFIX:

__________________________________________________________

__________________________________________________________