„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Materiál pro elektroinstalaci do sádrokartonových stěn – univerzální krabice + příslušenství |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | http://kopos.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Materiál pro elektroinstalaci do sádrokartonových stěn

- univerzální krabice + příslušenství

Materiál pro elektroinstalaci do dutých stěn je jiné konstrukce. Musí být navržen tak, aby byl možný připevnit na nosnou konstrukci nebo na samotné desky, které jsou na tuto konstrukci připevněné. Rozdíl mezi instalačními krabicemi do zdi je v tom, že krabici do zdi musíme zasádrovat a drží v této zdi celým svým obvodem. Krabice do dutých stěn (sádrokartonu) musí mít tvz. patky s upevňovacím šroubem, který se k deskám přišroubovává a je držen na deskách pouze ve dvou místech. Proto usazení těchto krabic je náročné na přesnost a správné určení průměru fréz, kterými vytváříme otvory na tyto instalační krabice.

Instalační krabice jsou rozděleny podle průměru, výšky a použití.

Druhy instalačních krabic:

- univerzální

- přístrojové

- Krabice univerzální do sádrokartonu KPR 68/71L

Vlastnosti:

- jsou ve shodě s požadavky ČSN 73 0862 / ČSN EN 13 501-1

- lze jí použít do hmot stupně hořlavosti A až C2

- po obvodu a na dně 2 vylamovací otvory pro kabely a trubku dimenze 16

- má 2 nálisky pro upevnění přístrojů

- na předlisované sloupky je možno upevnit svorkovnici S -66

- je určena pro vnitřní rozvody do napětí 400V do 16 A

- je vyrobena z materiálu PVC odolného vůči šíření plamene – PVC samozhášivé

- je určena pro montáž do dutých a sádrokartonových příček

- umožňuje montáž s větší hloubkou (např. přepěťovou ochrannou nebo uložení stmívače světlení apod.)

- doporučené max. 3 krabice vedle sebe

- při montáži do sádrokartonu není potřeba zahlubovat okraj sádrokartonu

- vnější strana dna je opatřena hrotem, který po přitlačení na stěnu předznačují vrtací bod

příslušenství

- upevňovací šroub  - slouží k uchycení univerzálních krabic sádrokartonové desce a je to jediné pevné spojení.

skládá se:

šroubu		  			  patky

- Montážní kroužek – slouží k uchycení instalačních krabic do sádrokartonových desek bez použití upevňovacích šroubů

- Spojka (propoj mezi instalačními krabicemi) – slouží k sestavení dvou až tří univerzálních nebo přístrojových krabic k sobě (tím je možnost rozšíření ovládacích prvků)

Cvičení

- Popište jednotlivé části instalační krabičky:

Test

- Napište rozdíly mezi univerzální krabicí do omítky a univerzální krabicí do sádrokartonu:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Patří „patka“ k univerzální krabici do sádrokartonu?

- ANO

- NE

- Patří tam pouze upevňovací šroub

- Napište, k čemu slouží montážní kroužek:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Napište postup při označení vrtacího bodu na sádrokartonové desce:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________