„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Materiál pro elektroinstalaci do sádrokartonových stěn – přístrojová krabice |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | http://www.kopos.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Materiál pro elektroinstalaci do sádrokartonových stěn

- univerzální krabice + příslušenství

Materiál pro elektroinstalaci do dutých stěn je jiné konstrukce. Musí být navržen tak, aby byl možný připevnit na nosnou konstrukci nebo na samotné desky, které jsou na tuto konstrukci připevněné. Rozdíl mezi instalačními krabicemi do zdi je v tom, že krabici do zdi musíme zasádrovat a drží v této zdi celým svým obvodem. Krabice do dutých stěn (sádrokartonu) musí mít tvz. patky s upevňovacím šroubem, který se k deskám přišroubovává a je držen na deskách pouze ve dvou místech. Proto usazení těchto krabic je náročné na přesnost a správné určení průměru fréz, kterými vytváříme otvory na tyto instalační krabice.

Instalační krabice jsou rozděleny podle průměru, výšky a použití.

Druhy přístrojových krabic:

- Krabice přístrojová KP 68 L/71L1

- jsou ve shodě s požadavky ČSN 73 0862 / ČSN EN 13 501-1

- lze jí použít do hmot stupně hořlavosti A až C2

- po obvodu a na dně 2 vylamovací otvory pro kabely a trubku dimenze 16

- má 2 nálisky pro upevnění přístrojů

- je určena pro vnitřní rozvody do napětí 400V do 16 A

- je vyrobena z materiálu PVC odolného vůči šíření plamene – PVC samozhášivé

- je určena pro montáž do dutých a sádrokartonových příček

- je určena pro instalaci přístrojů

- krabice lze spojit v souvislou řadu (doporučeno max. 3 krabice), spojené krabice je možné propojit vytvořeným tunelem a následně protáhnout vodiče

- vnější strana dna je opatřena hrotem, který po přitlačení na stěnu předznačují vrtací bod

- Krabice přístrojová KP 64/LD

Vlastnosti:

- jsou ve shodě s požadavky ČSN 73 0862 / ČSN EN 13 501-1

- lze jí použít do hmot stupně hořlavosti A až C3

- přístrojová krabice má na 2 vstupní otvory, které jsou vyrobeny z pružného materiálu, který se po zavedení kabelu nebo trubky prorazí a zároveň zachová vzduchotěsnost elektroinstalace

- má 2 nálisky pro upevnění přístrojů

- vnější strana dna je opatřena hrotem, který po přitlačení na stěnu předznačují vrtací bod

- Krabice přístrojová KUH 1/L

Vlastnosti:

- jsou ve shodě s požadavky ČSN 73 0862 / ČSN EN 13 501-1

- lze jí použít do hmot stupně hořlavosti A až C2

- po obvodu a na dně 2 vylamovací otvory pro kabely a trubku dimenze 16

- má 2 nálisky pro upevnění přístrojů

- je určena pro vnitřní rozvody do napětí 400V do 16 A

- je vyrobena z materiálu PVC odolného vůči šíření plamene – PVC samozhášecí

- je určena pro montáž do dutých a sádrokartonových příček

- se skládá ze dvou částí, vrchního a spodního dílu

- montuje se z rubové strany sádrokartonových desek

- umožňuje vložení aktivních prvků pod přístroj (např. stmívače, přepěťové ochrany)

- Krabice vícenásobná KP 64/3L, KP 64/4L, KP 64/5L

- jsou ve shodě s požadavky ČSN 73 0862 / ČSN EN 13 501-1

- lze jí použít do hmot stupně hořlavosti A až C2

- po obvodu a na dně 2 vylamovací otvory pro kabely a trubku dimenze 16

- má 2 nálisky pro upevnění přístrojů

- je určena pro vnitřní rozvody do napětí 400V do 16 A

- je vyrobena z materiálu PVC odolného vůči šíření plamene

- je určena pro montáž do dutých a sádrokartonových příček

- je určena pro instalaci přístrojů

Test

- Napište rozdíly mezi přístrojovou krabicí do omítky a přístrojovou krabicí do sádrokartonu:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Popište postup při instalaci přístrojové krabice KUH 1/L?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

- Dá se instalovat např. napěťová ochrana do krabice KP 64/LD:

- ANO

- NE

- Pouze s použitím montážního kroužku:

- Najdete na přístrojové krabici do sádrokartonu „patky“:

- ANO

- NE

- Pouze upevňovací šroub