„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_10 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Materiál pro instalaci v sádrokartonu – sádrokartonové desky + profily |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | www.riding.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Materiál pro instalaci sádrokartonu, profily a příslušenství

Sádrokarton je již delší dobu součástí stavebního trendu a to jak v systému průmyslových staveb, tak i v systému rodinných staveb a v bydlení je dnes sádrokarton nepostradatelný. Sádrokarton je v podstatě oproti běžnému systému suchá stavba. Sádrokartonové desky jsou vyrobeny ze sádry a speciálního vysoko pevnostního kartonu, jsou to naprosto nezávadné materiály vůči přírodě a lidskému organismu a jsou nehořlavé. Jejich užití v interiéru urychluje výstavbu díky absenci vlhkých procesů. Úsporu přinese i jejich nízká hmotnost. Zvyšují rovněž kvalitu bydlení, protože regulují vlhkost v bytě. Podle použití sádrokartonové desky volíme její typ.

Sádrokartonová deska stavební RB (A)

Šedivý lícový karton, modrý popis na hraně desky

- Použití ve všech interiérech (i nevytápěných)

Sádrokartonová deska impregnovaná RBI (H2)

Zelený lícový karton, modrý popis na hraně desky

- Použití v interiérech s vyšší vzdušnou vlhkostí

Sádrokartonová deska protipožární RF (DF)

Růžový lícový karton, červený popis na hraně desky

- Použití za účelem vyšší požární odolnosti

Modrá akustická sádrokartonová deska MA (DF)

Modrý lícový karton, červený popis na hraně desky

- Použití za účelem dosažení vyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí

Nejběžnější používané sádrokartonové desky mají tloušťku 12,5 mm, šířku 1250mm a délku 2000 / 2600mm.

Profily

Používáme k montáži příček a předsazených stěn.

Profil R-UW

Vodorovné profily k připevnění příčky na strop a podlahu

Profil R-CW

Svislé profily (stojiny), vložené do R-UW profilů, nosné profily příčky slouží k připevnění opláštěné příčky

Stropní profily

K montáži podhledů, konstrukcí podkroví a předsazených stěn

R-CD

R-UD

Spojovací kus pro profily R-CD

Pro zavěšení roštů (R-CD profilů) sádrokartonové konstrukce podkroví k boční straně krokví nebo kleštin

Závěs CD krokvový                               			Zaoblený

Stavěcí třmen

Používá se ke spojení s profilem R-CD

Křížová rychlospojka

Pro spojení nosných a montážních R-CD profilů křížového roštu sádrokartonového podhledu

Přímý závěs

K přímé montáži R-CD profilů na stropní konstrukci

Rychlozávěs pérový

Pro zavěšení křížového roštu profilů R-CD sádrokartonového podhledu

Cvičení

- Popište jednotlivé profily:

Test

- Vysvětlete, k čemu slouží stropní profil R-CD:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

- Vysvětlete, k čemu slouží stropní profil R-UD:

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

- Můžeme v této elektroinstalaci používat samostatné vodiče:

- Ano

- Ne

- Pouze za splnění určitých podmínek

- Napište označení kabelů nebo vodičů potřebně k této elektroinstalaci:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________