„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_12 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Úvod elektroinstalace - rozvody |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tématická oblast | Stavba sádrokartonové příčky |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | www.stavebniny-rychle.cz www.kopos.cz www.rigips.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Silvie Petrusová.

Výklad

Stavba sádrokartonové příčky

Sádrokarton vždy byl a bude velice jednoduchým stavebním systémem, kde za pomocí desek ze sádrokartonu a potřebných komponentů je možné vytvářit spoustu stavebních částí domu. Příčky ze sádrokartonu lze také snadno demontovat a měnit dle libosti a potřeby.

Sádrokarton je promyšlený stavební systém a lze s ním řešit například tyto části domu:

- stavba koupelny

- podhledy a záklopy šikmých střech (šikminy)

- předsazené stěny a příčky mezi prostory s dveřmi i bez

- stropní a střešní systémy

- systém suché podlahy

Lehké sádrokartonové konstrukce jsou pro svou jednoduchost, rychlou a hlavně suchou montáž v interiérech velmi oblíbené. V těchto sádrokartonových deskách se také velice jednoduše rozvádí elektroinstalace. Při výběru sádrokartonových desek musíme dbát na správnou volbu těchto desek.

Před samou stavbou sádrokartonové stěny si musíme, rozmyslet správné umístění stěny a nesmíme zapomenout na začátku si také určit druh elektroinstalace, rozmístění přístrojů a nezapomenout na přivedení přívodních kabelů pro rozvod elektroinstalace. Montáž elektrických rozvodů zpravidla probíhá současně s montáží dutých stěn. V nosné konstrukci musí být připraveny otvory pro průchod elektrických vedeni v trubkách nebo kabely.

Postup při stavbě sádrokartonové příčky

- Na začátku montáže sádrokartonu je třeba si budoucí příčku navrhnout a rozměřit včetně případných dveří. Vodováhou si rozměříme a narýsujeme stávající zeď. Provázkem či pravítkem vyměřte stopu příčky na podlaze a pomocí olovnice a vodováhy přeneste linii na stěny a strop. Tímto způsobem si připravíme základ sádrokartonové stěny.

- Abychom docílili optimální zvukové izolace nalepíme na ocelový P profil těsnící pásku a podle vyznačené rysky na podlaze jej připevníme zatloukacími hmoždinkami (přibližně 80 cm od sebe) Hmoždinky se kotví do každého připraveného otvoru v profilu. K postranním stěnám připevňujeme příčku pomocí profilů R-CW

- Nejdříve stojiny uložíme do dolního a pak horního připojovacího profilu  R-UW. Stojinu střiháme o 10 až 15mm kratší, než je výška místnosti tak, aby profil stojiny byl minimálně 2 cm ukotven do stropního profilu R-UW. Ostatní stojiny rozmístíme 60 až 62,5 cm od sebe. Profily R-CW musí být uloženy otevřenou stranou profilu ve směru montáže, aby bylo možné začít se šroubování desek na stabilnější straně stojiny. V profilech R-CW jsou také vytvořeny otvory pro vedení kabelů v těchto příčkách (tvz. H otvor).

- Opláštění první strany příčky začínáme deskou o plné šířce. Desky přišroubujeme ke stojinám samořeznými šrouby ve vzdálenosti 25mm od sebe. Sádrokartonové desky k sobě musí těsně doléhat.

- Hotová sádrokartonová příčka

Cvičení

Sestavte správný postup při montáži sádrokartonové stěny:

Test

- Napište k čemu v profilech R-CW tvz. “H otvor“:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Napište postup při instalaci sádrokartonové příčky:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

- Stavba sádrokartonové stěny má technologii:

- Suché stavby

- Mokré stavby

- Kombinované stavby:

4. Elektroinstalace v sádrokartonu se provádí:

- na příčce z venkovní strany

- v prostoru mezi profily

- nesmí se provádět žádná elektroinstalace