„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_13 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Rozvod elektroinstalace v sádrokartonové příčce |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | www.kopos.cz www.rigips.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Rozvod elektroinstalace v sádrokartonové příčce

Vedení elektroinstalace v sádrokartonovém systému má svá jasná pravidla, která se musí pro správnou elektroinstalaci dodržovat.

Pravidla pro správnou elektroinstalaci

Elektroinstalaci v sádrokartonových příčkách vedeme skrz dutinu sádrokartonové konstrukce, používáme k tomu předpřipravené otvory většinou ve tvaru „H“, tyto otvory velmi snadno za pomocí kladiva nebo kleští prorazíme a na obou stranách průrazu zahneme oba plechy a tím nám vznikne velmi bezpečný a dostačující otvor pro vedení kabeláže elektroinstalace. Při protahování kabelů je třeba dbát na to, aby nenastalo poškození ostrými hranami.

Proto je kladen velký důraz na správnou stavbu profilů  R-CW, tak aby připravené otvory pro kabeláž elektroinstalace nacházely ve stejné výšce.  Protahované kabely (CYKY, CYKYLO) vkládáme do ohebné PVC trubky (tvz. husí krk), takto je protahujeme v prostoru R-CW a připravených „H“ otvorech. Jestliže při instalaci používáme samostatné vodiče (CY) musí být vždy protaženy v ohebné PVC trubce. K dodržení správné elektroinstalace musíme dodržovat také pravidla správného vedení elektroinstalace. Protažené kabely jsou přivedeny do univerzálních nebo přístrojových instalačních krabic, ve kterých jsme univerzálním děrovačem vytvořili otvory.

Do vytvořeného otvoru zavedeme trubku s vodiči. Je nutné dbát na pevné spojení trubky a instalační krabice.

Pro zmenšení úhlu trubky se stiskne skládací dno směrem do středu

Postup při vícenásobném umístění instalačních krabic

Do připravených vyfrézovaných otvorů přišroubujeme krabice (upevňovacím šroubem nebo upevňovacím věnečkem).

U kombinací dvou nebo více instalačních krabic vložíme spojovací hrdlo (slouží k protažení vodičů)

Takto instalované krabice jsou připraveny pro montáž přístrojů

Hotová elektroinstalace v sádrokartonové příčce

Cvičení

Sestavte správný postup při elektroinstalaci:

Test

- V elektroinstalaci v sádrokartonu se používají vodiče:

- CYKY, CYKYLO

- Holé vodiče

- Vodiče do Ø0,5

- Napište k čemu v profilech R-CW tvz. “H otvor“:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Napište postup při montáži elektroinstalace:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

- Musí být v elektroinstalaci použitá „ohebná PVC trubka“:

- Ano

- Ne

- Musí být použita pouze pevná PVC trubka