„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_14 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Pravidla při vrtání do profilů R-CW |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | www.kopos.cz http://www.tepelna-izolace.cz/vedeni-elektroinstalace-v-sadrokartonovem-systemu.html |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Pravidla vrtání do profilů v sádrokartonové příčce

Další možností, jak vytvořit bezpečně vedení elektroinstalace v sádrokartonové konstrukci je vyvrtání otvoru do profilu R-CW vrtačkou za pomocí stupňovitého vrtáku do plechu. Tento postup volíme také, pokud nám chybí otvory „H“ v připravované elektroinstalaci. Tento postup, ale má svá jasná pravidla, která zajistí stávající pevnost a vlastnosti sádrokartonového profilu a tím i pevnost a stabilitu celé následně vytvořené sádrokartonové stěny. Proto je potřeba mít ujasněnou koncepci rozvodu elektrické energie a při instalaci maximálně využít připravených předinstalovaných otvorů.

Pravidla přivrtání vrtání otvorů do R-CW profilů:

- Vrtaný otvor musí být nejméně o jeden centimetr užší, nežli je šířka sádrokartonového profilu

- Vrtaný otvor do sádrokartonového profilu nesmí být vyšší nežli dvojnásobek jeho šířky.

- Mezery mezi otvory v jednom profilu, nesmějí být menší, nežli je trojnásobek jejich výšky

- Hrana vrtaného otvoru musí být vzdálena od konce profilu nejméně na šířku vrtaného profilu

- Vrtané otvory, nesmějí být prováděny v místech napojování vzájemných sádrokartonových profilů

Chyby při elektroinstalaci

Při vedení kabelů elektroinstalace nesmíme nikdy provádět instalaci vrchem nad sádrokartonovými profily, nebo protahování kabelů nad stojným profilem. Tímto nesprávným vedením se může kabel elektroinstalace poškodit nebo přerušit. Konstrukce objektu pracuje, a pokud by se prohnul strop nad profily CW, může dojít k porušení kabelu elektroinstalace právě tímto profilem oproti profilu UD. Právě z důvodu možného průhybu stropní konstrukce se mezi stropem a koncem sádrokartonového profilu nechává místo, tento profil se nikdy nedává natěsno a pak svádí místo mezi horním koncem profilu CW a profilem UW ve kterém je uložen stojný profil k prostrčení a vedení elektroinstalace.

Test

- Napište, jaké nářadí používáme k vytvoření otvorů v profilu R-CW:

- Vrták do dřeva

- Vrták do železa

- Sekáč a kladivo

- Napište pravidla při vrtání do profilů R-CW pro elektroinstalaci:

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

- Napište, jaké chyby mohou vzniknout při elektroinstalaci v sádrokartonové příčce:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________