„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_17 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Systém ThermoX |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | www.elektroinport.cz www.kaiser-elektro.de/download/ThermoX_4-Seiter_CZ.pdf |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Elektroinstalace v podhledech pro nízkovoltová svítidla

### Před montáží osvětlení v podhledech je nutné si ujasnit, jaký světelný zdroj si můžeme pořídit a tato volba je ovlivněna výškovým rozdílem je mezi stropem a sníženým podhledem ze sádrokartonu. Každé osvětlení má jiné podmínky montáže na sádrokartonový strop. Před samotnou instalací je třeba si určit místo umístění osvětlení, kde a co chceme osvítit (jídelní stůl, schodiště, obrázky na stěně apod.). Po instalaci nosné konstrukce sníženého stropu si ke světlům přivedeme kabely, které musí být umístěné v ohebné PVC trubce.

### Systém ThermoX

### Je vestavné pouzdro pro halogenová svítidla v izolovaných dutých stropech. Tento systém se používá pro izolované snížené stropy, kde budou použita nízkovoltová vestavěná svítidla s hliníkovými reflektory a kde je působením vysokých teplot halogenových žárovek nebezpečí požáru.

Před instalací				Po instalaci

Postup:

Na určeném místě pro instalaci osvětlení vyfrézujeme otvor, pouzdro nasuneme do otvoru. Výřez přesně zapadne do otvoru, takže nevzniká vzduchová mezera a upevníme pouzdro montážními šrouby. Do takto připraveného pouzdra vložíme transformátor, nasadíme uzávěr a namontujeme svítidlo.

Výsledný efekt

Test

- Napište výhody systému“ ThermoX“ a jeho použití v praxi:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Montáž systému „ThermoX“ provádíme?

- Na strop, před samotnou montáží konstrukce sníženého stropu

- Na sníženou konstrukci stropu

- Na sádrokartonové desky u sníženého stropu

- Popište instalaci systému „Termox“ do sníženého sádrokartonového stropu:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Chrání systém „ThermoX“ před:

- Vodou

- Vznikem požáru

- Slouží pouze k odvětrávání teplot ze svítidla