„ EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_6_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Elektroinstalace v koupelnách |
| Jméno autora | Silvie Petrusová |
| Tematická oblast | Instalace v sádrokartonu |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Elektrikář |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KOLEKTIV AUTORŮ. Dílenská příručka II. Hluboká nad Vltavou: ISŠE-COP, 2002 AUTORSKÝ KOLEKTIV. Příručka pro elektrotechnika. Europa-Sobotáles, Praha 2006. ISNB 80-86706-13-3 www.halla.cz |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, pracovní list |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje součásti rozvodů průmyslové instalace. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, dialog, instruktáž, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Silvie Petrusová.

Výklad

Elektroinstalace v koupelnách – ČSN 33 2000-7-701

v prostorách s vanou

Prostory v koupelnách se podle možnosti použití spotřebičů dělí na čtyři zóny. Každá zóna má svá pravidla, která se musí bezpodmínečně dodržovat z pohledu bezpečnosti osob a zamezení úrazů.

Zóna O: Je vnitřní prostor koupací nebo sprchová vany.

V prostoru se sprchou bez vany je zóna O vymezena podlahou a rovinou ve výšce 0,05 m nad podlahou. V tomto případě:

- Kde je sprchová hlavice snímatelná a může se s ní při použití pohybovat v horizontální rovině, jsou svislé hranice zóny 0 shodné se svislými hranicemi prostoru navrženého pro to, aby jej zaujímala sprchující se osoba

- Kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna 0 ohraničena svislou plochou (plochami) s poloměrem 0,60m od sprchové hlavice

Zóna 1: je ohraničena:

- Horní polovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25m nad podlahou

- Svislou plochou (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu tam, kde je tento prostor přístupný bez použití nástroje, nebo:

- Pro sprchu bez vany a se snímatelnou sprchovací hlavicí, která se může při použití pohybovat v horizontální poloze, svislou plochou (plochami) obsahující prostor navržený pro sprchování

- Pro sprchu bez vany a s nesnímatelnou sprchovou hlavic svislou plochou (plochami) s poloměrem 0,60m od sprchové hlavice

Zóna 2: Je ohraničena:

- Svislou plochou (plochami)na vnější straně zóny 1 a s rovnoběžnou plochou (plochami) vzdálenou 0,60m vně zóny 1

- Podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25m nad podlahou

Dále tam, kde je strop výše než 2,25m nad podlahou, je zóna 2 prostor nad zónou 1 až ke stropu nebo do výšky 3m, je-li výška stropu větší

Zóna 3: Je ohraničena:

- Svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1

a rovnoběžkou svislou plochou (plochami) vzdálenou 2,4m vně zóny 2

- Podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25m nad podlahou

Dále tam kde je strop výše než 2,25m nad podlahou, je zónou 3 prostor nad zónou 2 až ke stropu nebo do výšky 3,0m, je-li výška stropu větší. Zóna 3 také zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovací vanou, který je přístupný pouze s použitím nástroje

Výběr soustav a stavba vedení

Uvedená pravidla platí pro elektrické rozvody vedené po povrchu a pro elektrické rozvody uložené ve stěnách v hloubce nepřesahující 50mm.

Elektrické rozvody musí být v souladu s požadavky článku 413.5 ČSN 33 2000-4-41 bez jakéhokoliv kovového krytu.

Zóna 0: elektrické rozvody musí být omezeny na ty, které jsou nezbytně nutné pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v této zóně

Zóna 1: elektrické rozvody musí být omezeny na ty, které jsou nezbytně nutné pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v zónách 0 a 1

Zóna 2: elektrické rozvody musí být omezeny na ty, které jsou nezbytně pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v zónách 0,1 a 2

napájení pevných elektrických zařízení umístěných v zónách 0 a 1

Zóna 3: elektrické rozvody musí být omezeny na ty, které jsou nezbytně pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v zónách 0,1, 2 a 3

Cvičení

Popište jednotlivé zóny prostoru v koupelnách s vanou:

Doplňte ochranu IP u elektrických přístrojů:

Test

- Pro elektroinstalaci v koupelnách a v prostoru s vanou platí norma:

- ČSN 34 33 2000-7-701

- ČSN 34 33 2000-4-41

- ČSN 03 15 15

- Napište vymezení zóny 0:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Kolik zón má koupelna?

- 6

- 3

- 4

- Je zóna 0 vnitřní prostor koupací nebo sprchovací vany?:

- ANO

- NE

- Pouze prostor koupací vany

- Mohou být elektrické rozvody ze zóny 2 v zóně 0?

- Ano

- Ne

- Mohou být pouze v zóně 1