# „EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_9_02 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měřidla – měrky |
| Jméno autora | Pavel Szokolai |
| Tematická oblast | Měření a orýsování |
| Vzdělávací obor | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Získání pozitivního vztahu k praktickým činnostem |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Učebnice Technologie ručního zpracování kovů, SNTL J. Outrata. Učebnice Základy zpracování kovů, SNTL, J. Borský. Učebnice Technologie ručního zpracování kovů, IVV, J. Švagr, J. Fojtík. |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, nástroje a nářadí pro měření, cvičení, test |
| Anotace | Tento materiál obsahuje základní pojmy k tématu měřidla porovnávací, rozměrové – měrky. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, skupinová výuka, praktická výuka, samostatná práce |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Květen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu, obrázků a fotografií je Pavel Szokolai.

# Výklad

Měrky se dělí na:

- základní měrky

- listové měrky

- rádiusové měrky

Základní měrky (Johansonovy měrky nebo etalony) se používají k velmi přesnému měření, porovnání a nastavení měřících přístrojů. Jsou to velice přesně obrobené kovové nebo keramické destičky s udávanou přesností až 0,001mm. Jsou dodávány v sadách a díky přesnému opracování stran se mohou skládat na sebe, a tím kombinovat různé hodnoty.

Listové měrky nebo také spároměrky jsou vyrobeny z tvárné pružinové oceli. Dodávají se v různých velikostech a délkách. Slouží k měření, porovnávání, nastavení nebo vymezení spáry (mezery). Na jednom konci jsou spojené, takže se dají rozevřít do vějíře. Rozsah měření je 0,05–1 mm.

Rádiusové měrky jsou vyrobené z tenkého ocelového plechu sloužící k měření vnitřních a vnějších rádiů (zaoblení). Jsou složené do sady podle velikosti. Kontroluje se s nimi rádius na průsvit. Velikost průsvitu udává odchylku od požadovaného rozměru. Čím je mezera mezi měřenou součástí a měrkou stejnoměrnější, tím je součástka přesnější.

# Cvičení

# Doplň správné pojmy:

Rádiusovými měrkami měříme                                                   rádius.

# Měrky rozdělujeme na

# Test

- Rádiusové měrky slouží k měření:

- rádiů

- rovinných ploch

- velikosti mezery

- Základní měrky slouží k:

- měření rovin

- nastavení měřidel

- měření zaoblených ploch

- Listové měrky se používají k:

- měření délek

- měření rovin

- měření mezery

- U základních měrek se udává přesnost:

- 0,1 mm

- 0,01 mm

- 0,001 mm

- Rádiusovými měrkami měříme:

- na průsvit

- s přesností na 0,05 mm

- s přesností na 0,5 mm

- Listové měrky se udávají s přesností:

- 10–0,5 mm

- 1-0,05 mm

- 10–5 mm