„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_9_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měřidla rozměrová, odečítací, svinovací |
| Jméno autora | Pavel Szokolai |
| Tematická oblast | Měření a orýsování |
| Vzdělávací obor | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Získání pozitivního vztahu k praktickým činnostem |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Učebnice Technologie ručního zpracování kovů, SNTL J. Outrata. Učebnice Základy zpracování kovů, SNTL, J. Borský. Učebnice Technologie ručního zpracování kovů, IVV, J. Švagr, J. Fojtík. |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, nástroje a pomůcky pro měření, cvičení, test |
| Anotace | Tento materiál obsahuje základní pojmy k tématu měřidla odečítací, rozměrová, svinovací. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, skupinová výuka, praktická výuka, samostatná práce. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Červen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu, obrázků a fotografií je Pavel Szokolai.

Výklad

Měřidla odečítací, rozměrová, svinovací dělíme na svinovací pásma a svinovací metry. Měřidla používáme k měření větších délkových rozměrů. Svinovací měřidla se vyrábí z tenkého ocelového plechu, plastu nebo textilie, na kterých je vytisknuta milimetrová stupnice. Délka návinu bývá různá, dle potřeby měření (od 1 m až po desítky metrů).

Svinovací pásmo se používá pro měření větší délky, je většinou z textilie. Úzký textilní proužek, schovaný v pouzdře, je navinut na osu, ke které je připevněna skládací navíjecí klička. Přesnost měřidla bývá podle rozdělení stupnice na pásmu (většinou 1 mm).

Svinovací metr bývá kratší než svinovací pásmo (většinou od 1 m do 10 m). Jsou z tenkého plechu, který je v návinu. Díky spirálové pružině se svinovací metr může rozvinout a zpět navinout. Přesnost měřidla je 1–0,5 mm.

Cvičení

Doplň správné názvy měřidel:

Doplň správné pojmy:

Svinovací měřidla jsou měřidla

Svinovací měřidla jsou na měření

Svinovací měřidla jsou vyrobeny z

Test

- Svinovací pásmo je měřidlo:

- odečítací

- porovnávací

- úhlové

- Svinovací měřidla měří:

- úhly

- délky

- rovinnost

- Svinovací pásmo je vyrobeno:

- z nástrojové oceli

- ze dřeva

- z plastu, oceli, textilie

- Svinovací metr je měřidlo:

- speciální

- odečítací

- porovnávací

- Přesnost svinovacích měřidel je:

- 1 m

- 1 cm

- 1 mm

- Svinovací metr je:

- kratší než svinovací pásmo

- delší než svinovací pásmo

- stejně dlouhý jako svinovací pásmo