„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_3_9_11 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měřidla odečítací, rozměrová, posuvná |
| Jméno autora | Pavel Szokolai |
| Tematická oblast | Měření a orýsování |
| Vzdělávací obor | 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel |
| Předmět | Odborný výcvik |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Získání pozitivního vztahu k praktickým činnostem |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Učebnice Technologie ručního zpracování kovů, SNTL J. Outrata. Učebnice Základy zpracování kovů, SNTL, J. Borský. Učebnice Technologie ručního zpracování kovů, IVV, J. Švagr, J. Fojtík. |
| Pomůcky a prostředky | PC, dataprojektor, nástroje a pomůcky pro měření, cvičení, test |
| Anotace | Tento materiál obsahuje základní pojmy k tématu měřidla odečítací, rozměrová, posuvná. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, skupinová výuka, praktická výuka, samostatná práce |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Červenec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textu, obrázků a fotografií je Pavel Szokolai.

Výklad

Měřidla odečítací, rozměrová, posuvná – měřítka a hloubkoměry jsou univerzální stavitelná měřidla pro měření délek s přesností 0,1 mm, 0,05 mm a 0,02 mm, s měřícím rozsahem do 1 000 mm. Měřidla mají pevnou a pohyblivou část, proto musí být vyrobena z kvalitní oceli, aby se o sebe neodřela. Ramena měřidel bývají kalená (tvrdá). Při měření se pohyblivá část měřidel zajišťuje proti pohybu stavěcím šroubem nebo výstředníkem. Při čtení rozměru musíme dávat pozor na správnou polohu, čistotu měřidel a obrobku a na přiměřený tlak palce ruky, kterým přitlačujeme pohyblivou část k měřenému obrobku.

Posuvné měřítko

Posuvný hloubkoměr

Posuvné měřítko se skládá z hlavních a vedlejších ramen, z nichž jedno je vždy pevné a druhé rameno je spojeno pohyblivou stupnicí (noniem) a hloubkoměrem. Na pevné části je milimetrová stupnice. Výstředník nebo stavěcí šroub zajišťuje pohyblivou část proti nežádoucímu pohybu při čtení rozměru. Posuvným měřítkem můžeme měřit vnější a vnitřní rozměry, osazení a hloubky.

Posuvný hloubkoměr se používá k měření hloubky dutin. Má spojená pevná ramena s noniusovou stupnicí, která se opírají o měřený obrobek. Posouvá se milimetrová posuvná stupnice s dotykem, dosedá na měřenou plochu. Stupnice je zajištěna proti pohybu stavěcím šroubem.

Přesnosti posuvných měřidel podle rozdělení nonické stupnice:

Cvičení

Doplň správné pojmy:

Test

- Posuvné měřítko je měřidlo:

- odečítací

- porovnávací

- úhlové

- Posuvná měřidla měří s přesností na:

- 1 mm

- 0,1 mm

- 10 mm

- Posuvný hloubkoměr se používá na měření:

- vnitřních rozměrů

- vnějších rozměrů

- hloubky dutin

- Posuvné měřítko má:

- jedno hlavní rameno

- dvě hlavní ramena

- tři hlavní ramena

- Posuvný hloubkoměr má:

- posuvnou milimetrovou stupnici

- pevnou milimetrovou stupnici

- jen noniusovou stupnici

- Stavěcí šroub u posuvných měřidel slouží k:

- přesnému měření

- zajištění při přenosu měřidla

- zajištění pevné a pohyblivé části měřidla