„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_03 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Pravoúhlé zobrazování do 3 průměten |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Chalupová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků
a textů je Ing. Kateřina Chalupová.

Výklad

Zobrazování těles do 3 průměten

- na výkresech se používají pouze 3 základní průměty, které se nazývají:

  - NÁRYS	- pohled zepředu

  - BOKORYS 	- pohled zleva

  - PŮDORYS	- pohled shora

- ve výkresech se často nepoužívají všechny tyto pohledy, pokud nejsou potřebné ke kótování či zobrazení součásti a někdy bývají nahrazeny částečnými či celými řezy a průřezy

- každý z těchto průmětů má své umístění na výkrese

- výkres je pomyslně rozdělen na 4 kvadranty, kde v levé horní části je nárys, napravo od něj je bokorys a pod nárysem půdorys

- pro tyto pohledy platí také velikostní pravidla:

  - výška nárysu a bokorysu je stejná

  - šířka nárysu a půdorysu je stejná

  - výška půdorysu odpovídá šířce bokorysu

Cvičení

Doplňte 3 základní průměty jednoduchých geometrických těles:

| Kvádr | Šestiboký hranol |
| --- | --- |
| Jehlan | Kužel |
| Válec | Koule |

Test

- Jak se zobrazuje součást podle evropského způsobu pravoúhlého promítání?

  - pohled zleva se kreslí doprava

  - pohled zleva se kreslí doleva

  - pohled zleva se kreslí libovolně

- Co je výsledkem axonometrického promítání?

  - dvourozměrné zobrazení tělesa

  - třírozměrné zobrazení tělesa

  - zobrazení do tří průměten

- Jaká velikost úhlu je mezi osami x a y v izometrickém promítání?

  - 90°

  - 135°

  - 120°

- Který způsob promítání zkracuje zadní část tělesa (na ose z) v měřítku 1:2?

  - pravoúhlé promítání

  - izomertie

  - dimetrie

- Který způsob promítání se používá nejčastěji na běžných výrobních výkresech?

  - bodové

  - plošné

  - prostorové