„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_04 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Měřítka a druhy čar v technickém zobrazování |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Chalupová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků
a textů je Ing. Kateřina Chalupová.

Výklad

Druhy čar

- při zobrazování těles je nutné rozlišovat a správně používat různé druhy čar

- rozlišujeme nejen tvar (přerušení) čar, ale i tloušťku

|  | tlustá souvislá čára | obrysy a viditelné hrany |
| --- | --- | --- |
|  | tenká souvislá čára | šrafování, kótování, závity, krátké osy, … |
|  | tenká čárkovaná čára | neviditelné hrany |
|  | tenká čerchovaná čára | osy |
|  | tlustá čerchovaná čára | označení řezů |
|  | tenká čára od ruky | ukončení obrazu |
|  | tenká čára se zlomem | ukončení obrazu |

Měřítka v zobrazování

- některé součásti jsou příliš malé a tvarově složité, jiné jsou příliš velké 
a tvarově jednoduché, proto se na výkresech zobrazují v měřítku

- měřítko je poměr velikostí na výkrese ke skutečným rozměrům kresleného objektu

- měřítko skutečné velikosti 1:1

- měřítko zmenšení 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, …

- měřítko zvětšení 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, …

Test

- Obtáhněte obrysy těles.

- Obtáhněte viditelné hrany těles.

- Čárkovanou čarou doplňte zadní neviditelné hrany.

- Doplňte osy válců.

- Třemi způsoby zakreslete přerušení obrazu.

  - tenkou čarou od ruky

  - tenkou čarou se zlomem

  - šrafováním

Cvičení

Narýsujte tuto součást ve třech různých měřítkách.

- skutečná velikost

- 1:2

- 2:1