„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_06 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zobrazování hranatých těles |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Červenec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Zobrazení hranatých těles

Pro základní zobrazování hranolů a hranatých těles používáme 3 průměty:     NÁRYS, BOKORYS a PŮDORYS ve správném umístění a velikosti.

Pozn. tlustou čarou se zobrazují viditelné hrany a obrysy. Dokud se tělesa nekótují a pokud se nezhorší přehlednost tvaru tělesa, kreslí se vždy neviditelné hrany tenkou čárkovanou čarou. Pokud je hranaté těleso symetrické, doplní se osy tenkou čerchovanou čarou.

Příklad: Zobrazení trojbokého hranolu z 3D zobrazení na 2D ve třech základních průmětech (nárys, půdorys a bokorys) ve správných velikostech se zeleně vyznačenými pomocnými čarami.

Cvičení

Zobrazte tato hranatá tělesa ve všech 3 průmětech.

Test

Vždy ke třem průmětům přiřaďte název průmětu: NÁRYS, BOKORYS, PŮDORYS

  - ………………………………

  - ………………………………

  - ………………………………

  - ………………………………

  - ………………………………

  - ………………………………

  - ………………………………

  - ………………………………

  - ………………………………