„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zobrazování kuželoseček |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Zobrazování kuželoseček

Základem konstrukcí zobrazení složitějších těles, především řezů těles rotačních, jsou kuželosečky. Tyto plošné křivky vznikají protnutím roviny řezu s pláštěm kužele. Existují 4 typy kuželoseček v závislosti na směru řezu vůči podstavě kužele: Kružnice, elipsa, parabola a hyperbola. Názorně zobrazeno na obrázku.

Definice jednotlivých typů kuželoseček.

Kružnice je tvořena množinou všech bodů v rovině stejně vzdálených od jednoho bodu označovaného jako střed.

Elipsa je tvořena množinou všech bodů v rovině, jež mají stejný součet vzdáleností od dvou bodů.

Parabola je tvořena množinou všech bodů v rovině, které jsou stejně vzdálené od přímky a jednoho bodu ležícího mimo ni.

Hyperbola je tvořena množinou všech bodů v rovině, jež mají stejný rozdíl vzdáleností od dvou bodů.

Nejčastěji se na výkresech setkáme s kružnicí, kterou lze lehce sestrojit pomocí kružítka nebo šablony. Dále se na výkresech často vyskytuje elipsa, která vzniká v zobrazení například u šikmo položeného nebo šikmo seříznutého válce. Pokud neodpovídá standardním rozměrům na šabloně, musíme ji konstruovat pomocí základních rýsovacích potřeb jako je kružítko a pravítko. Existuje více možností její konstrukce.

Konstrukce elipsy: Jako první jsou narýsované dvě kolmé osy se stejně velkými dílky. Na vodorovné ose jsou zvolené dva body A a B, které jsou vzdálené 4 dílky. První bod elipsy, označen číslem 1, leží na vodorovné ose tak, aby platila definice, že součet vzdáleností od bodu A a B je vždy stejný. Od bodu A je vzdálenost 5, od bodu B je 1, to znamená, že součet jsme zvolili 6 dílků. Na konstrukci dalšího bodu elipsy, označeného číslem 2, jsme použili spojnici kružnic o poloměru z bodu A 4,8 dílků a z bodu B 1,2 dílků. Dále jsme postupovali stejným způsobem zpočátku po menších intervalech, aby byla konstrukce přesnější. Stejným způsobem se také konstruuje pravá a spodní část elipsy. Nakonec se body propojí pomocí zakřivené šablony, tzv. křivítka.

| Bod | Vzdálenost od bodu A | Vzdálenost od bodu B | Součet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: | 5 | 1 | 6 |
| 2: | 4,8 | 1,2 | 6 |
| 3: | 4,5 | 1,5 | 6 |
| 4: | 4 | 2 | 6 |
| 5: | 3 | 3 | 6 |

Cvičení

Zkonstruujte elipsu podle příkladu, kde vzdálenost bodů A a B zvolte 6 cm a součet vzdáleností 9 cm.

Test

- Jaká křivka patří mezi kuželosečky?

  - přímka

  - kružnice

- ovál

- spirála

- Která křivka je tvořena součtem vzdáleností od dvou bodů?

  - kružnice

  - elipsa

  - parabola

  - hyperbola

- Jaká křivka vznikne uříznutím kužele rovnoběžně s podstavou?

  - kružnice

  - elipsa

  - parabola

  - hyperbola

- Jaká křivka vznikne uříznutím kužele kolmo k podstavě mimo osu rotace?

  - kružnice

  - elipsa

  - parabola

  - hyperbola

- Jaká křivka vznikne uříznutím kužele kolmo k podstavě přímo v ose rotace?

  - ovál

  - přímky

  - parabola

  - hyperbola

- Pro kterou křivku platí, že každý její bod je stejně vzdálený od jednoho pevného bodu a nejbližšího bodu dané přímky?

  - kružnice

  - elipsa

  - parabola

  - hyperbola