„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zobrazování válců |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Zobrazování válců

Jedním z nejčastějších zobrazení na technických výkresech jsou válcové součásti - jako například hřídel, který je složen z více válců o různých průměrech, s výřezy, drážkami, sražením a dalšími prvky.

Při zobrazování prostých válců je nejprve důležité určit a správně nakreslit osu rotace. Jednoduchý obdélník si lze v prostoru představit například jako kvádr nebo úzký či plochý válec. Podle osy rotace může stejný tvar na ploše představovat v prostoru válec podobný buď spíše tužce, nebo válec podobný spíše minci, jak je vidět na následujícím obrázku.

Dále je nutné zobrazit všechny výřezy. Příklad správného zobrazení válce s jednoduchým výřezem rovnoběžně s osou rotace ze 3D do 3 průmětů ve 2D.

U výřezů válců je důležité zjistit jejich velikost. Šířka výřezu je závislá na hloubce. Z předchozího obrázku je vidět, že pokud výřez válce není až do poloviny, je horní rovná ploška menší, tedy není přes celou šířku válce, i když někdy může téměř splývat. Jak je vidět na obrázku, zelené pomocné čáry pomáhají určit z šířky neviditelné hrany, v bokoryse velikost rovné plochy v půdoryse.

Pokud je válec či jeho část seříznutý nebo celý zobrazený šikmo, může se v zobrazení objevit elipsa nebo její část. Pokud má stejně seříznutý válec úhel 45°, místo elipsy se zobrazuje kružnice.

Cvičení

Doplňte chybějící průměty válců, viditelné či neviditelné hrany či osy na místech, kde je jsou otazníky.

Test

1. Vyberte, které písmenem označené řešení odpovídá půdorysu.

2. Vyberte, které písmenem označené řešení u stejné, ale otočené součásti, odpovídá bokorysu.