„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_11 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zobrazování koulí |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Srpen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Zobrazování koulí

Zobrazování koulí s různými výřezy nebo jejich částí patří mezi nejsložitější tělesa k zobrazování.

U koule či kulových částí musí být zobrazeny v každém průmětu 2 osy, tedy celkem 6. Při zobrazování jednoduché koule je nutné také stále dodržovat správné umístění nárysu, bokorysu a půdorysu. Jak se dozvíme později, často se v praxi kreslí pouze jeden průmět, protože ostatní jsou jednoduše představitelné a někdy velmi složitě zobrazitelné.

Zvláštností u 3D zobrazení koule je hrana, dělící kouli na dvě poloviny, která ve skutečnosti není vidět. Používá se proto, aby bylo jednoduše rozeznatelné plošné 
a prostorové promítání.

U výřezů koulí mimo středovou osu je nutné dát pozor, stejně jako u válců, na zobrazení menšího průměru, než je celková velikost koule.

Příklad: Koule má výřez svisle uprostřed koule a vodorovně, téměř v jedné desetině své celkové výšky. Zeleně jsou vyznačené pomocné čáry velikosti výřezu v jednotlivých průmětech.

Cvičení

1. Doplňte chybějící průměty koulí, viditelné a neviditelné hrany či osy.

2. Narýsujte prostorové těleso v náryse, bokoryse a půdoryse podle pravidel promítání.

Test

Mezi obrázky označenými písmeny A – M jsou 4 kulová tělesa zobrazená v nárysu, v bokorysu a v půdorysu. Vyberte, která ze zobrazení patří ke stejnému tělesu 
a z jakého pohledu je nakreslen. Písmena označující jednotlivé pohledy vybraných těles zapište na správnou pozici do tabulek.