„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_12 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Kreslení průniků |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Kreslení průniků

Na výkresech se nejčastěji objevuje průnik plných nebo dutých válců (trubek).  Pokud dochází k průniku dvou válců o různých průměrech, objeví se na výkrese kuželosečky. Velikost oblouku je opět dána velikostí stejné části v jiném pohledu, jak je naznačeno zelenými pomocnými čarami v příkladném zobrazení průniku různě velkých válců na obrázku.

Pokud se u průniků objevují oblé hrany, nejsou na skutečném tělese jasně zřetelné a na výkrese se zobrazují pouze tenkou čarou, nedokončenou až k obrysům.

Cvičení

1. Doplňte chybějící hrany tělesa v náryse. Dokreslete tvar ve správné velikosti průniku válcové a hranaté díry ve válci.

2. Doplňte bokorys průniků dvou trubek.

Test

1. Vyberte u průniku válců s ostrými hranami, které  písmenem označené řešení odpovídá chybějící části v kroužku.

2. Jakým druhem čar se kreslí hrany, které v průniku zobrazují díru a nejsou vidět?

- souvislou tenkou čarou

- čárkovanou tenkou čarou

- souvislou tlustou čarou

- tenkou čerchovanou čarou

- čárkovanou tlustou čarou

3. Jakým druhem čar se kreslí hrany, které v průniku zobrazují povrchové viditelné ostré hrany?

- souvislou tenkou čarou

- čárkovanou tenkou čarou

- souvislou tlustou čarou

- tenkou čerchovanou čarou

- čárkovanou tlustou čarou

4. Jakým druhem čar se kreslí hrany, které v průniku zobrazují povrchové viditelné oblé hrany?

- souvislou tenkou čarou

- čárkovanou tenkou čarou

- souvislou tlustou čarou

- tenkou čerchovanou čarou

- čárkovanou tlustou čarou