„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_14 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Pravidla pro zobrazování na výkresech |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Pravidla pro zobrazování na výkresech

Správná volba a počet obrazů tělesa je pro srozumitelnost výkresu velmi důležitá. Přestože tato volba závisí především na zpracovateli technické dokumentace, musí se řídit několika zavedenými pravidly.

- Pokud není technický konstrukční důvod ke změně obrazů, řídíme se pravidly pro evropské pravoúhlé promítání do tří průměten (správné umístění nárysu, bokorysu, půdorysu).

- Správně volíme formát výkresu (větší výkresy pro podrobné a konstrukčně složitější díly), měřítko (snažíme se využít celé plochy výkresu), obraz má být umístěn uprostřed plochy (nezasahuje do okrajů).

- Počet obrazů volíme co nejmenší tak, aby bylo celé těleso dostatečně zobrazeno (aby se mohlo dostatečně okótovat a aby nevznikly žádné tvarové nejasnosti).

Pozn.: U jednoduchých tvarů jako je VÁLEC, DESKA, KOULE, KRYCHLE … lze nakreslit pouze nárys a okótovat.

- Hlavní obraz (nárys) volíme z té strany tělesa tak, aby nejvíce vypovídal 
o tvaru součásti a pokud možno tak, aby na ostatních průmětech byly hrany spíše viditelné, než zakryté.

- Zobrazovaná součást se kreslí v takové poloze, která odpovídá jejímu používání nebo v případě nerozhodnosti ve výrobní poloze.

Pozn.: Například dlouhá válcová součást, jako je hřídel, se bude kreslit vodorovně, protože se vyrábí soustružením.

- Pokud je možné výkres více zpřehlednit, využíváme možnosti součást v zobrazení dále zjednodušit (podrobně popsané v další kapitole).

Cvičení

Názorné zobrazení auta.

Zvolte, který z obrazů byste na výkrese použili jako nárys a své tvrzení u každého obrázku odůvodněte.

A … ano/ne

Proč ………………………………………………………………………………………………………

B … ano/ne

Proč ………………………………………………………………………………………………………

C … ano/ne

Proč ………………………………………………………………………………………………………

Test

- Smí se na výkrese kreslit pohled zespoda místo půdorysu?

  - ano, ale pouze pokud je zespoda tvar, který nelze jinak okótovat

  - ne, je to proti pravidlům

  - ano, pokud se nám půdorys nevejde na výkres

  - ano, záleží jen na tom, kdo kreslí

- Jak se správně volí rozvržení výkresu:

  - měřítko se volí co nejmenší tak, aby se neplýtvalo papírem

  - větší formát výkresu se používá, pokud je potřeba vykreslit součást do detailů

  - větší formát výkresu se používá jen pro veliké a jednoduché součásti

  - měřítko se volí co největší tak, aby se obraz téměř dotýkal okrajů

- Jak se na výkrese zobrazí složená válcová součást ze dvou válců a kužele?

  - ve 3D zobrazení

  - pouze v náryse

  - v náryse a bokoryse

  - v náryse, bokoryse a půdoryse

- U jednoduchého tělesa zvažte pravidla zobrazování na výkrese a zvolte šipkou označený pohled, který by byl nevhodnější použít jako nárys, bokorys a půdorys. K tomu uveďte, zda je nutné ho na výkrese zobrazovat.

NÁRYS: ……………

je nutný – ANO/NE

BOKORYS: ……………

je nutný – ANO/NE

PŮDORYS: ……………

je nutný – ANO/NE