„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zjednodušování na výkresech |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Zjednodušování na výkresech

Až do předchozí kapitoly bylo pro procvičení nutné zobrazovat všechny tři průměty, ale na většině výkresů to není nutné a dokonce je pro přehlednost důležité kreslit jen co nejmenší počet obrazů s dostačujícími informacemi.

Také samotný pohled lze dále zjednodušovat, pokud jsou některé části pro čtení výkresu nedůležité a zhoršují přehlednost výkresu, pokud se určité prvky opakují nebo jsou celé části stejné, pokud jsou na velkých součástech veliká prázdná místa apod.

Typy a příklady zjednodušování:

- Neviditelné hrany

Neviditelné hrany se kreslí tenkou čárkovanou čarou a v případě, že nevystihují tvar tělesa (tak aby se nemusel kreslit další pohled), kreslit se nemusí. Kreslit se dokonce nesmí v případě, že zhoršují přehlednost výkresu.

- Souměrné předměty

U součástí, které jsou souměrné, stačí zobrazit jen polovinu nebo čtvrtinu, která je stejná jako zbylé části. Tato souměrnost musí být na obou koncích osy označena dvěma tenkými krátkými čarami.

- Přerušení obrazu

U delších součástí, které nemají další prvky po celé délce, lze nakreslit pouze část a obraz přerušit buď čarou se zlomy, čarou od ruky nebo šrafováním.

- Tvarové podrobnosti

Pokud je na součásti místo, které je tvarově složitější a při kótování by ohrozilo čitelnost výkresu, tvar této části se v základním obraze kreslí zjednodušeně, označí se kružnicí a písmenem a podrobně se vykreslí ve zvětšeném měřítku.

- Opakující se shodné prvky

Pokud jsou na součásti stejné zuby, díry apod., není nutné je kreslit všechny, zobrazí se pouze jeden až dva, u ostatních se vyznačí pouze poloha a označí se jejich počet.

- Malý sklon

U součástí s malým sklonem nebo kuželovitostí, kde úhel sklonu by zakreslený v měřítku nebyl pohledem znatelný, se úhel pro lepší představu úmyslně zvětšuje.

- Výchozí nebo konečný tvar

Aby se nemusela kreslit součást před a po dokončení drobných úprav (například zahnutí, obrobení části), mohou se oba tvary zakreslit do jednoho výkresu. Konečný nebo původní tvar se kreslí tenkou čerchovanou čarou s dvěma tečkami.

- Částečný pohled

Jestliže je součást dostatečně zobrazena v nárysu a není nutný bokorys nebo půdorys, mohou být některé další důležité části zobrazeny následujícím způsobem: směr pohledu je označen tlustou šipkou a písmenem a stejným písmenem je označený částečný pohled. Pokud je pootočený, označí se také šipkou směr a úhel otočení.

- Místní pohled

Je-li potřeba zobrazení tvaru nebo okótování velikosti určitého tvarového prvku v dalším pohledu (například drážka pro pero), nemusí se kreslit celý pohled, zobrazí se pouze na protažené tenké čerchované čáře pouze daný prvek.

- Rozvinutý pohled

Pro zjednodušení čtení výkresu při výrobě se ohnutá součást kreslí také v narovnaném tvaru, který je označen značkou rozvinutí (kroužkem se šipkou).

Cvičení

Prohlédněte si skutečné součásti a zvažte, kolik je potřebných pohledů a jakými možnými způsoby je lze zjednodušit. Narýsujte tyto součásti, co nejvíce je zjednodušte tak, aby je přesto po okótování bylo možné vyrobit.

Ozubené kolo

Hřídel

Test

Zakroužkujte správná tvrzení:

- na originálních výkresech se vždy musí kreslit všechny pohledy (nárys, bokorys, půdorys)

- neviditelné hrany se nemusí kreslit

- nárys je vždy pohled zepředu (například i u auta)

- u kruhových součástí musí vždy být osa

- hlavní obraz (nárys) volíme tak, aby měl co nejméně čar

- nárys, bokorys a půdorys musí být vždy označen písmeny N, B, P

- viditelné i neviditelné hrany se kreslí stejnou čarou

- pokud je půdorys vpravo od nárysu, tak se označuje šipkou a písmenem (např. A)

- dlouhé součásti se nemusí kreslit celé, obraz se může přerušit

- když se na součásti opakují stejné prvky, musí se vždy všechny nakreslit