„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_16 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Řezy a průřezy |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Řezy a průřezy

Na výkresech se kromě pohledů na povrch součástí setkáváme také s pohledy dovnitř objektů, kterým říkáme řezy a průřezy.

Řez (nebo průřez) je obraz předmětu myšlenou rovinou procházející jeho vnitřním prostorem.

Funkce řezů a průřezů:

Řezy a průřezy se na výkresech zobrazují, pokud je uvnitř tělesa dutina, která je jinak neviditelná a kreslila by se čárkovaně, což může výkres znepřehlednit.

Pozn.: Velikost dutiny je nutné okótovat a neviditelné hrany se na výkrese nekótují.

Dutina v tělese má nejčastěji tvar průchozí nebo neprůchozí válcové díry, díry se závitem, drážky, výřezu, jejich kombinací nebo vyplňuje celé těleso, jako např. 
u duté tvarované trubky.

Rozdíl mezi řezem a pohledem:

- označení roviny řezu (kudy je řez vedený)

- označení řezu

- šrafování (v místě materiálu)

Rozdíl mezi řezem a průřezem:

PRŮŘEZ je zobrazení pouze myšlené roviny procházející vnitřkem tělesa.

- průřez připomíná otisk (razítka) rozříznutého tělesa

ŘEZ je zobrazení části tělesa, která je za vnitřní myšlenou rovinou tohoto tělesa.

- řez připomíná pohled na uříznuté těleso (i s pozadím)

Cvičení

- Narýsujte řez a průřez při pohledu na stejnou hřídel z opačné strany.

- Dokreslete průřez a řez kruhové nádoby. Použijte správně tloušťku čar 
a u řezu a průřezu zakreslete viditelné i neviditelné hrany.

Test

- Jaký je důvod dělat na výkrese řez nebo průřez?

  - je vidět pozadí součásti

  - jsou vidět vnitřní otvory

  - je možné lépe okótovat vnější rozměry

  - nemusí se šrafovat celá součást

- V čem je hlavní rozdíl mezi řezem a průřezem?

  - viditelnost pozadí součásti

  - viditelnost hran v rovině řezu

  - označení řezu a průřezu

  - šrafování

- Jaký význam má směr šipky u označení roviny řezu?

  - u řezu a průřezu žádný

  - u průřezu určuje zobrazené pozadí tělesa

  - u řezu udává směr pohledu na část tělesa

  - u řezu i průřezu určuje viditelné a neviditelné hrany

- Vyberte, které z písmen na obrázku zobrazují řez a průřez tělesa.

Řez ……………… 		Průřez ………………