„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Šrafování |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Šrafování

Na výkresech se pro označení řezu materiálem používá šrafování.

Pravidla šrafování:

- šrafování jsou tenké rovnoběžné čáry na ploše, ohraničené obrysem materiálu

- šrafuje se pod úhlem 45° od osy tělesa

- vzdálenost šraf bývá různá (okolo 5 mm), v závislosti na velikosti šrafované plochy (menší plocha – šrafy jsou blíže, větší plocha – šrafy jsou vzdálenější)

- jedno těleso má ve všech pohledech stejný sklon a vzdálenost šraf

- u výkresů sestav má každá součást jiný směr nebo vzdálenost šraf

Cvičení 1:

Spočítejte, kolik součástí je na tomto obrázku.

Výjimky ve šrafování

Ve výkresech se nešrafují:

- menší plné součásti v podélném řezu, jako např. šrouby, kolíky, nýty, pera, hřídele bez dutin, …

- žebra, výztuže, rukojeti, …

Druhy šrafování podle materiálů:

Základní pravidla pro šrafování platí u nejčastěji používaných materiálu ve strojnictví, což jsou kovy. Pokud požadujeme zobrazit jiný materiál v řezu, musíme zvolit jiný druh šrafování.

Šrafování malých a velkých ploch:

Na malých plochách, kde je velmi těžké klasicky šrafovat, je možné celý řez tělesa vybarvit. U velkých prázdných ploch není nutné šrafovat v celém řezu, stačí pouze po obvodu.

Cvičení 2:

V obrázku sklenice s vodou a brčkem, správně vyšrafujte materiály.

Test

Odpovídejte na otázky ano/ne (zakroužkujte správnou odpověď).

| Na výkrese se šrafují díry v řezu. | ANO/NE |
| --- | --- |
| Šrafy jsou tenké vodorovné čáry. | ANO/NE |
| Šrafy musí mít vždy úhel 45°. | ANO/NE |
| Vzdálenost šraf na jedné součásti ve všech pohledech musí být stále stejná. | ANO/NE |
| Vzdálenost šraf na jednom výkrese musí být stále stejná. | ANO/NE |
| Prochází-li řez plnou válcovou součástí na sestavě, tak se nešrafuje. | ANO/NE |
| Plasty se na výkresech šrafují tenkými čarami křížem. | ANO/NE |
| Průhledné materiály se nikdy nekreslí v řezu. | ANO/NE |
| Pokud je výrobek složený ze dvou podobných kusů, každá část se šrafuje opačným směrem. | ANO/NE |
| Čím je menší plocha řezu, tím jsou šrafy blíže u sebe. | ANO/NE |
| Velké plochy se mohou šrafovat jen po obvodě. | ANO/NE |
| Každé těleso na výkrese musí mít jinou vzdálenost šraf od sebe. | ANO/NE |