„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_1_20 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Řezy hřídelí |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Zobrazování těles na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Metody promítání, zobrazování jednoduchých a složených těles, řezy a průřezy, zjednodušování na výkresech |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Technické zobrazování jednoduchých i složitých těles nebo jejich částí v různých průmětech, zásady zjednodušování a kreslení řezů a průřezů na výkresech. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Řezy hřídelí

Tomuto tématu je věnována samostatná kapitola, protože se s řezy či průřezy velmi často setkáváme u hřídelí.

Hřídel je podlouhlá strojní součást válcového tvaru, která má většinou několik osazení (více různých průměrů), na které jsou různé tvarové prvky, především díry a drážky, kvůli kterým je nutné na výkresech používat řezy nebo častěji sled průřezů.

Sled průřezů může být zobrazen:

- vpravo od hlavního obrazu, podle pravidel pravoúhlého zobrazování s označením písmeny odpovídajícího průřezu

- pod hlavním obrazem jako vysunuté průřezy pouze s označením místa bez písmen

Cvičení

Řezy a průřezy hřídele

- Doplňte označení řezných rovin v nárysu hřídele.

- Vyberte (přeškrtněte nesprávný text pod obrázky), který z nich je řez a který je průřez. Oba obrazy správně označte písmeny shodnými s nárysem.

ŘEZ/PRŮŘEZ		 ŘEZ/PRŮŘEZ

- Vyberte správně zobrazený ŘEZ D-D (nevhodné přeškrtněte).

- Podle nárysu hřídele označte písmeny přeházené průřezy a vyšrafujte je.

- V předchozím obrázku vyškrtněte průřezy, které se na výkrese nesmí používat, a napište důvod:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Z obrázku vyškrtejte řezy, které nepatří k této hřídeli, ostatní označte písmeny shodnými s nárysem a správně vyšrafujte.