„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_02 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Pravidla kótování |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Pravidla kótování

- Rozměry se zapisují v milimetrech, jednotka mm se nepíše.

- Rozměry kótovaných součástí se píší ve skutečné velikosti bez ohledu na měřítko.

- Úhly se označují ve stupních, minutách, vteřinách.

- Označení průměru a poloměru se zapisuje před číslo.

- Kótovací čára je ohraničena podle velikosti vnitřními nebo vnějšími šipkami.

- Kótovací čára je tenká plná úsečka nebo oblouk (rovnoběžně s rozměrem).

- Velikost šipky je 5 mm a úhel 15 stupňů na obě strany.

- Vynášecí čára přesahuje kótovací čáru 1-2 mm.

- Kóta je psána technickým písmem, velikost písma je v poměru ke složitosti 
a velikosti výkresu nejčastěji 5 mm.

- Kóty se píší doprostřed, 1 mm NAD kótovací čáru.

- U svislých kót se píše zleva od kótovací čáry, kóty jsou čitelné zespoda 
a zprava.

- Kóty musí být přehledné, čitelné, 5-10 mm od sebe nebo obrysu.

- Kóty se nesmí křížit ani splývat, ostatní čáry se přeruší.

- Vše se kótuje pouze jednou.

- Kótování musí být jednoznačné, kóty si nesmí odporovat, součty musí souhlasit.

- Související kóty se zapisují co nejblíže k danému prvku.

- Kótuje se podle způsobu výroby.

- Neviditelné hrany se nekótují, daný prvek se okótuje v jiném pohledu nebo řezu.

Cvičení

Na obrázku najděte 14 chyb v kótování.

Řešení:

| Chyba | Velikost kóty |
| --- | --- |
| Křížení kót | 100 a 35 |
| 2x stejná kóta | 100 |
| Kótování neviditelných hran | 30 |
| Není kótováno podle výroby, nesouvisející prvky | 60 |
| Vnitřní a vnější šipka | 28 |
| Součet kót nesouhlasí | 80 + 30 není 100 |
| Značka průměru je za číslem | 40 |
| Kótovací čára přesahuje vynášecí | 150 |
| Kóta z opačné strany | 100 vpravo |
| Kóta není v milimetrech | 5 cm |
| Velikost písma | 35 |
| Kóta pod kótovací čarou | 150 |
| Kóta není uprostřed | 60 |
| Není technické písmo | 80 |