„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_03 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Hraniční značky a umístění kót |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80--86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Hraniční značky a umístění kót

Kótovací čára je ukončena hraniční značkou po obou stranách. Klasické hraniční šipky se obě orientují opačným směrem (obě směrem k sobě nebo obě směrem od sebe) podle velikosti kóty.

- Velké kóty – šipky směřují od sebe a kóta je zapsaná mezi nimi.

- Malé kóty – šipky směřují k sobě a kóta je zapsaná mezi nimi.

- Velmi malé kóty – šipky směřují k sobě a kóta je zapsaná na boku.

U řetězce malých a velkých kót mohou být vnější a vnitřní šipky společné pro obě kóty.

Hraniční značky

Nejčastěji je na strojních výkresech použitá otevřená šipka s úhlem 30°(a). Méně často se místo nich používají šipky uzavřené (b) nebo vyplněné (c). Na jednom výkrese je nutné používat vždy jen jeden typ šipek.

Dalším typem šipek je otevřená šipka s úhlem 90° (d), která se používá při zjednodušeném kótování od společné základny, kde základna je označena hraničním kruhem (e).

Další možností hraničních značek je krátká úsečka skloněná pod úhlem 45° (f), která se používá u stavebních výkresů, nebo u strojírenských výkresů. Nahrazuje šipku v případě nedostatku místa více malých sousedních kót.

Orientace kót

Kóty se zapisují nad kótovací čáru, tak aby byly čitelné od spodního nebo pravého okraje výkresu.

Cvičení

Zobrazte libovolně velké těleso v potřebném počtu pohledů (zachovejte přibližný tvar) a podle pravidel kótování dostatečně okótujte.

Test

- Doplňte správné hraniční značky na kótovací čáru řetězcové soustavy kót.

- Odměřte velikosti a správně doplňte kóty do obrázku.

- Napište písmena hraničních značek, která odpovídají popisu.

  - Značka základny ………………

  - Hraniční značka pro malé řetězcové kóty ………………

  - Nejčastěji používaná šipka k ukončení kótovací čáry ………………

  - Jednostranná značka u kótování od společné základny ………………