„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_05 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Kótování úhlů, oblouků a kruhových částí |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Kótování úhlů, oblouků a kruhových částí

Oblé části výrobků lze kótovat různými způsoby. Vždy je použitá kóta průměru nebo poloměru a úhel či velikost šířky nebo délka oblouku.

Označování:

|  | Značka | Příklad |
| --- | --- | --- |
| Úhel | ° ′ ″ | 42°55 ′30 ″ |
| Poloměr | R | R 12 |
| Průměr | Ø | Ø 24 |
| Koulová část | S (SR, SØ) | SR 8, SØ 16 |

Způsoby kótování průměrů:

Pokud je výrobek nebo jeho část kruhová nebo má kruhovou díru, kótuje se celý průměr označený Ø (i pokud je obraz zjednodušený a je nakreslená pouze část).

Průměr je možné kótovat:

- Uvnitř (kóta nesmí splývat s osami či šrafy)

- Vynesený do boků, pod i nad kótovanou část

- V bočním pohledu (v bokoryse, půdoryse, v řezu)

Menší průměry se kótují vně nebo na odkazové čáře, velmi malé průměry se nemusí zobrazovat a okótují se pouze osy.

Způsoby kótování poloměrů:

U částí oblouků, kde není možné okótovat průměr, se kótuje poloměr označený velkým písmenem R. Šipka kóty je pouze z jedné strany (libovolně z venku či zevnitř oblouku) a kóta je vždy ve směru, jako by protínala střed kružnice, který může a nemusí být zobrazen.

Způsoby kótování poloměrů a průměrů kulových částí:

U kulových částí se na před kótu přidá písmeno velké S.

Cvičení

V měřítku, v minimálním počtu průmětů, zobrazte a okótujete toto těleso podle zadaných rozměrů.

| popis rozměru | označení | velikost |
| --- | --- | --- |
| Průměr koule |  | 60 |
| Průměr malého válce |  | 40 |
| Průměr velkého válce |  | 60 |
| Délka velkého válce |  | 100 |
| Vzdálenost středu koule |  | 60 |
| Délka malého válce |  | ? |
| Šířka zářezu |  | 10 |
| Výška zářezu |  | 35 |
| Poloměr zaoblení zářezu |  | 5 |

Test

- Spočítejte jaký je minimální dostatečný počet kót potřebný k výrobě tohoto tělesa.

…………

- Zakroužkujte správně okótovaný objekt.

- Zakroužkujte správně okótovaný objekt.

- Zakroužkujte správně okótovaný objekt.

- Zakroužkujte správně okótovaný objekt.