„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_07 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Kótování sklonu, jehlanů a kuželů |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Listopad 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Kótování sklonu, jehlanů a kuželů

Kótování klínového, jehlanovitého či kuželového tělesa je možné běžnými způsoby nebo jeden údaj nahradit poměrem či procentuálně vyjádřeným sklonem, jehlanovitostí nebo kuželovitostí.

U jednoduchých těles jsou vždy potřeba 3 údaje:

- 2 výšky (šířky u jehlanu, průměry u kužele) a délka

- 1 výška, délka a úhel

- 1 výška, délka a sklon (jehlanovitost, kuželovitost)

Velikost sklonu lze zakótovat procenty nebo poměrem na odkazové čáře nebo přímo nad skloněnou hranou.

Příklad:

V případě poměru 1:5 je velikost stoupání obecně dána tak, že na délku 5 se výška změní o 1. To znamená v tomto případě, že na délku 50 mm se výška změní o 10 mm a tedy výška na pravé straně bude 20 – 10 = 10 mm.

Podobným způsobem lze okótovat jehlanovitost a kuželovitost. Pro tyto tvary je místo pravoúhlého trojúhelníku použité jiné označení, které je vidět na obrázku.

Pozn.: Pozor při výpočtu úhlu, který bývá zakótován jako vrcholový a bude tedy oproti úhlu sklonu dvojnásobný.

Cvičení

- Narýsujte komolý kužel v měřítku 1:1 podle zadaných hodnot a správně okótujte.

- Horní průměr 	d = 40 mm

- Dolní průměr 	D = ?

- Výška 	L = 100 mm

- Kuželovitost 	C = 1:5

- Z vašeho obrázku změřte přibližnou velikost vrcholového úhlu kužele.

α = ………°

Test

- Určete, které označení co znamená.

  - _______________________

  - _______________________

  - _______________________

- Čím nelze dostatečně okótovat komolý kužel?

  - 1 průměr, úhel a kuželovitost

  - 1 průměr, délka a úhel

  - 2 průměry a délka

  - 1 průměr, délka a kuželovitost

- Jak lze jinak označit sklon 10 %:

  - 2:5

  - 1:10

  - 10:100

  - 1:20

- Dvěma různými způsoby okótujte do obrázku jehlanovitost 1:20: