„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_10 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zjednodušování v kótování |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Zjednodušování v kótování

Stejně jako u zobrazování, tak i u kótování se snažíme výkres co nejvíce zjednodušovat tak, aby byl přehledný a srozumitelný a aby vystihl podstatné části důležité pro čtení výkresu při výrobě.

S většinou způsobů zjednodušování v kótování jsme se setkali v předchozích kapitolách, zde je proto uveden stručný přehled.

- Sražení

Pokud je úhel 45°, můžeme velikost a úhel zapsat do jedné kóty.

- Opakující se prvky

U opakujících se prvků lze okótovat pouze jeden a do kóty zapsat také jejich počet.

- Tloušťka

U tvarově jednoduchých výrobku, kde tloušťka materiálu po celé délce není stejná, je nutné (kvůli kótě tloušťky) zobrazovat další průmět a stačí zapsat na odkazovou čáru do prvního průmětu.

- Koncový kužel u díry

U díry s kuželovým zakončením vytvořené běžným vrtákem s úhlem 120° se špička nekótuje.

- Hranol

U pravidelného hranolu není nutný pro kótování zobrazovat další průmět, tvar 
a velikost lze zapsat na kótu v prvním průmětu.

Cvičení

Zobrazte těleso v měřítku v jednom pohledu (rozměry vhodně zvolte tak, aby tvar odpovídal obrázku) a dostatečně, ale co nejjednodušeji, okótujte.

Body pro kontrolu:

- 5x délka (hloubka)

- 4x průměr

- 2x sražení

- 1x hranol

- 1x kužel

- 1x opakování

Test

Doplňte chybějící značky u kót 3 těles.