„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_12 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Toleranční značky délkových rozměrů |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Toleranční značky délkových rozměrů

Na výkresech je možné se setkat se zápisem, kde za jmenovitým rozměrem je toleranční značka ISO.

Toleranční značka se skládá z písmene a čísla, které označují toleranční pole a stupeň.

Toleranční stupeň (označován IT)

Udává velikost (výšku) tolerančního pole.

| 01, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| --- | --- | --- |
| Tolerance měřidel | Tolerance běžných strojních součástí | Tolerance polotovarů |

Toleranční pole

Udává polohu (posun) vůči nulové čáře.

| a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h | js, j, k, m, n | p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc |
| --- | --- | --- |
| A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H | JS, J, K, M, N | P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC |
| Uložení s vůlí | Uložení přechodné | Uložení s přesahem |

Velikost písmen určuje toleranci vnitřního nebo vnějšího rozměru (obecně nazvané hřídel a díra)

h … hřídel

H … díra

Nejčastěji se používá písmeno h nebo H, protože poloha těchto polí je na nulové čáře.

Při navrhování vzájemné polohy dvou součástí se vždy volí toleranční pole H/h buď u díry (soustava jednotné díry), nebo u hřídele (soustava jednotného hřídele).

Cvičení

Najděte ve strojnických tabulkách mezní úchylky v mikrometrech pro ukázkový příklad 32 H7 a porovnejte s 52 H7, 32 H8, 32 F7, 32 h7.

|  | Mezní úchylky [μm] | Slovní popis srovnání mezních úchylek |
| --- | --- | --- |
| 32 H7 |  | Není rozdíl |
| 52 H7 |  |  |
| 32 H8 |  |  |
| 32 F7 |  |  |
| 32 h7 |  |  |

Test

- V toleranční soustavě ISO se toleruje zásadně:

  - Malými písmeny a čísly.

  - Velkými písmeny a čísly.

  - Malými i velkými písmeny a čísly.

  - Pouze čísly.

- Doplňte následující toleranční značky do příslušných polí tak, aby přibližně odpovídaly jejich poměrné velikosti a poloze v porovnání s H8.

F8

H10

h8

H6

- Vyberte správný zápis tolerovaného rozměru přesného hřídele.

- Která tolerance může být vhodná pro měřící část kalibru.

  - IT3

  - H7

  - T10

  - f6