„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_13 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Výpočty mezních rozměrů a tolerance |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Výpočty mezních rozměrů a tolerance

Základní pojmy:

Jmenovitý rozměr (označován JR) – je v pořadí první číslo zapsané nad kótovací čárou, které udává základní velikosti součásti bez vymezených odchylek.

Horní a dolní mezní úchylka (označovány ES, EI) – je maximální dovolené odchýlení od jmenovitého rozměru. Tyto úchylky často nabývají jedna kladné hodnoty (horní úchylka) a jedna záporné hodnoty (dolní úchylka). Mohou ale také být obě kladné nebo obě záporné (popř. jedna nulová), což posouvá toleranční pole mimo nulovou čáru, a tím velikost správně vyrobené součásti ani nesmí dosáhnout jmenovitého rozměru. Hodnota úchylek bývá v porovnání s rozměrem velmi malá.

- Velikosti ES, EI jsou v kótě zapsané za JR nebo na základě konkrétní toleranční značky ISO možné nalézt ve strojnických tabulkách.

Horní a dolní mezní rozměr (označovány HMR, DMR) – je maximální a minimální dovolený rozměr výrobku, což získáme přičtením mezních úchylek ke jmenovitému rozměru.

HMR = JR + ES

DMR = JR + EI

Skutečný rozměr – je rozměr, který můžeme změřit na výrobku a pokud neleží v tolerančním poli, tedy mezi horním a dolním rozměrem, jedná se 
o zmetek.

Tolerance (označována T) – je rozmezí mezi horní a dolní mezní úchylkou nebo horním a dolním mezním rozměrem, ve které leží správě vyrobený rozměr.

T = ES – EI

T = HMR – DMR

Pozn. Při výpočtu tolerance z mezních úchylek pozor na znaménka.

Cvičení

Z ukázkového obrázku kóty vypočítejte horní a dolní mezní rozměr a toleranci. Určete, zda naměřená skutečná velikost výrobku 31,895 mm odpovídá dané toleranci nebo zda se jedná o zmetek.

Příklad 1:	Příklad 2:

Řešení příkladu 1:

32 - jmenovitý rozměr

H7 - toleranční značka díry

31,895 mm – skutečný rozměr

Mezní úchylky díry z tabulek (v mikrometrech a v milimetrech):

ES = +25 µm = 0,025 mm

EI = 0 mm

Výpočet mezních rozměrů:

HMR = JR + ES = 32 + 0,025 = 32,025 mm

DMR = JR + EI = 32 + 0 = 32,0 mm

Výpočet tolerance:

T = ES – EI = 0,025 – 0 = 0,025 mm

T = HMR – DMR = 32,025 – 32, 0 = 0,025 mm

Srovnání skutečného rozměru:

31,895 < 32,0 < 32,025

Skutečný rozměr neleží mezi DMR a HMR … je to zmetek

Řešení příkladu 2:

32 - jmenovitý rozměr

- 0,10 – horní mezní úchylka

- 0,26 – dolní mezní úchylka

31,895 mm – skutečný rozměr

Výpočet mezních rozměrů:

HMR = JR + ES = 32 - 0,10 = 31,90 mm

DMR = JR + EI = 32 – 0,26 = 31,74 mm

Výpočet tolerance:

T = ES – EI = - 0,10 – (- 0,26) = 0,16 mm

T = HMR – DMR = 31,90 – 31,74 = 0,16 mm

Srovnání skutečného rozměru:

31,74 < 31,895 < 31,90

Skutečný rozměr leží mezi DMR a HMR … je to dobrý výrobek

Test

Porovnejte předepsaný rozměr se skutečným a zhodnoťte, zda je výrobek dobrý nebo zmetek. Do tabulky doplňte výpočty mezních rozměrů a vyškrtněte nesprávné tvrzení.

| Kóta na výkrese | HMR DMR | Skutečný rozměr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 F8 |  | 56,2 | Dobrý výrobek / Zmetek |
| 35 ±0,12 |  | 34,9 | Dobrý výrobek / Zmetek |
| 12 h6 |  | 12,01 | Dobrý výrobek / Zmetek |
| +0,7 105,5 +0,2 |  | 105,8 | Dobrý výrobek / Zmetek |
| 44 H11 |  | 44,56 | Dobrý výrobek / Zmetek |
| -0,22 56 -0,35 |  | 55,87 | Dobrý výrobek / Zmetek |