„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_15 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zobrazování tolerančních polí |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Zobrazování tolerančních polí

Toleranční pole díry s okótovanými mezními rozměry a úchylkami.

Rozměry, úchylky a tolerance u díry jsou označovány velkými písmeny a u hřídele malými.

ES … horní mezní úchylka díry

EI … dolní mezní úchylka díry

T … tolerance díry

HMR … horní mezní rozměr díry

DMR … dolní mezní rozměr díry

JR … jmenovitý rozměr díry i hřídele

Toleranční pole hřídele s okótovanými mezními rozměry a úchylkami.

es … horní mezní úchylka hřídele

ei … dolní mezní úchylka hřídele

t … tolerance hřídele

hmr … horní mezní rozměr hřídele

dmr … dolní mezní rozměr hřídele

JR … jmenovitý rozměr díry i hřídele

Zobrazení tolerančních polí díry a hřídele s okótovanou maximální a minimální vůlí.

Zjednodušené zobrazení stejných tolerančních polí díry hřídele.

Cvičení

Zjednodušeně zobrazte toleranční pole v ukázkových příkladech. Do obrázku zakreslete velikost tolerančního pole a umístění vůči nulové čáře v měřítku, vyznačte skutečnou velikost výrobku 31,895 mm a slovně zhodnoťte, zda se jedná o dobrý výrobek nebo zmetek.

Příklad 1:	Příklad 2:

Řešení příkladu 1:

32 mm - jmenovitý rozměr

H7 - toleranční značka díry

31,895 mm – skutečný rozměr

Mezní úchylky díry z tabulek (v mikrometrech a v milimetrech):

ES = +25 µm = 0,025 mm

EI = 0 mm

Také z obrázku je vidět, že skutečný rozměr neleží v tolerančním poli a výrobek je zmetek.

Řešení příkladu 2:

32 mm - jmenovitý rozměr

- 0,10 mm– horní mezní úchylka

- 0,26 mm– dolní mezní úchylka

31,895 mm – skutečný rozměr

Také z obrázku je vidět, že skutečný rozměr leží v tolerančním poli a výrobek je vyroben správně.

Test

Na kótovací čáry do obrázku díry a hřídele doplňte obecné kóty. Použijte správnou velikost písmen pro díru a pro hřídel.