„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_17 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Geometrická tolerance |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2014 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Geometrická tolerance

Na výrobku je pro správnou funkci důležitá nejen rozměrová přesnost, ale také přesný tvar a poloha jednotlivých prvků, což udává právě geometrická tolerance.

Geometrická tolerance vyjadřuje maximální odchylky skutečné součásti od ideálního, teoreticky přesného tvaru a polohy jednotlivých prvků.

Tolerance tvaru

(prvky jsou osamělé, popř. u tvaru profilu a plochy mohou být sdružené)

- Tolerance plošná: tolerance přímosti, kruhovitosti, tvaru profilu.

- Tolerance prostorová: tolerance rovinnosti, válcovitosti, tvaru plochy.

Příklad: Tolerance přímosti

Skutečný tvar součásti musí ležet mezi dvěma přímkami vzdálených od sebe jako zadaná tolerance t.

Příklad: Tolerance válcovitosti

Skutečný tvar součásti musí ležet mezi dvěma souosými válci o průměrech rozdílných o velikost dvou tolerancí 2t.

Tolerance směru, polohy a házení

(prvky jsou sdružené – v zápise tolerance nutné uvést, vůči čemu je měřená)

- Tolerance směru: tolerance rovnoběžnosti, kolmosti, sklonu.

- Tolerance polohy: tolerance umístění, souososti, souměrnosti.

- Tolerance házení: tolerance celkového a kruhového házení.

Příklad: Tolerance kolmosti

Skutečný tvar součásti musí ležet mezi dvěma kolmicemi k základně, jejichž vzdálenost je rovna toleranci t.

Cvičení

Každá z geometrických tolerancí se do výkresu zapisuje příslušnou značku.

- Pokuste se správně přiřadit obrázky a názvy geometrické tolerance 
a doplňte je do přehledné tabulky značek.

Pro kontrolu použijte strojnické tabulky.

- Ke každému tělesu uveďte alespoň 2 různé geometrické tolerance, které mohou být uvedeny ve výkresu.

1) 	2)	3)4)	5)

Přehled značek:

Test

- Mezi geometrickou toleranci směru nepatří:

  - Tolerance házení.

  - Tolerance souososti.

  - Tolerance souměrnosti.

  - Tolerance umístění.

- Tolerance, kde profil skutečného tělesa musí ležet mezi dvěma kružnicemi, jejichž průměr je rozdílný o hodnotu dvou tolerancí.

  - Tolerance souososti.

  - Tolerance kruhového házení.

  - Tolerance tvaru profilu.

  - Tolerance kruhovitosti.

- Co nepatří mezi geometrickou toleranci:

  - Tolerance házení.

  - Tolerance tvaru profilu.

  - Tolerance úhlu.

  - Tolerance umístění.

- U které z geometrických tolerancí se neuvádí základna:

  - Tolerance sklonu.

  - Tolerance umístění.

  - Tolerance rovinnosti.

  - Tolerance házení.