„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_18 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Předepisování geometrické tolerance na výkresech |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Prosinec 2014 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Předepisování geometrické tolerance na výkresech

Geometrická tolerance se zapisuje do podlouhlých rámečků rozdělených do dvou či více polí. Rámeček je umístěn rovnoběžně se spodním okrajem výkresu a k příslušné hraně či ploše směřuje rovnou nebo lomenou tenkou čarou zakončenou šipkou.

- V rámečku se na prvním místě uvádí (grafickou značkou) typ geometrické tolerance.

- Ve druhém poli se zapisuje její velikost v milimetrech.

- Ve třetím a v dalších polích, pokud jsou nutné, se udává základna, která je označena velkým písmenem.

Základna

Základna je teoreticky přesný prvek (přímka, rovina, osa), k němuž je daná geometrická tolerance prvku vztažena a od kterého je prováděno měření odchylek.

Na výkrese se základna označuje samostatným rámečkem se shodným písmenem jako v rámečku tolerance, nebo může být bez označení písmenem přímo spojena se základním rámečkem.

Na hranu, osu nebo kótovací čáru základny směřuje od rámečku tenká rovná nebo lomená čára, zakončená vybarveným nebo prázdným malým trojúhelníkem.

Základnu může na výrobku tvořit pouze jeden nebo více prvků, označovány dalšími velkými písmeny abecedy. Do rámečku se zapíší s pomlčkou nebo v dalších oddělených polích.

Cvičení

Podle změřených rozměrů tělesa okótujte a podle vzorových příkladů ve strojnických tabulkách u každého použijte 2 předepsané geometrické tolerance.

- Tolerance sklonu šikmého seříznutí vpravo 0,2 mm od spodní hrany.

- Tolerance umístění díry zprava a zespoda 0,1 mm.

- Tolerance čelního kruhového házení na největším průměru zprava i zleva 0,25 mm od základny na malém průměru.

- Tolerance souměrnosti výřezu vpravo 0,08 vůči malému průměru.

Test

- K názvům geometrických tolerancí vyberte správné značky a spojte je čarou.

|  | Tolerance umístění Tolerance celkového házení Tolerance souměrnosti Tolerance válcovitosti Tolerance tvaru profilu |  |
| --- | --- | --- |

- Do příslušných políček zapište k součástem tyto geometrické tolerance:

  - Celkové házení 0,05 mm k základnám B a C.

  - Rovinnost 0,2 mm.

  - Kruhovitost 0,15 mm.

  - Kolmost 0,1 mm k základně A.