„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_4_2_19 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Všeobecná tolerance |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Kótování a tolerování na výkresech |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Technické kreslení |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Kreslení a čtení technických výkresů |
| Průřezové téma | Pravidla kótování, kótování těles a jejich tvarových prvků, tolerance délek, geometrická tolerance, výpočty uložení |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. Kletečka, J., Fořt, P.: Technické kreslení, Computer Press, a. s., Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1887-0. |
| Pomůcky a prostředky | Rýsovací pomůcky, PC, dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Základní pravidla a způsoby kótování na technických výkresech. Popis a ukázky kótovaných součástí a jejich tvarových prvků. Rozšířený zápis kót s přesnostmi rozměrů. Druhy, způsoby kreslení a výpočty tolerancí a vzájemných poloh součástí. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, rýsování - cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Leden 2014 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Všeobecná tolerance

Pro části výrobků, kde není potřeba dodržet dané uložení, nebo velmi přesný tvar či rozměr, bude přesnost dána obecně normou. Všeobecná tolerance tedy platí pro délkové a úhlové rozměry, tvary a polohy prvků výrobků, které jsou obráběné a nejsou pro ně na výkrese uvedeny jiné tolerance.

Velikost všeobecné tolerance závisí na velikosti výrobku, typu tolerance a třídě přesnosti.

Třída přesnosti se společně s normou, která popisuje všeobecnou toleranci, uvádí na výkrese v popisovém poli.

Příklad zápisu v popisovém poli: 	ISO 2768 mK

- m … označuje třídu přesnosti délkových a úhlových rozměrů

- K … označuje třídu přesnosti geometrických tolerancí

Všeobecná tolerance délkových a úhlových rozměrů

V normě ČSN ISO 2768-1 jsou uvedeny tabulky mezních úchylek v závislosti na rozměru a třídě přesnosti pro délkové, úhlové rozměry, zkosení a zaoblení.

Označení tříd přesnosti:

- f – jemná (fine)

- m – střední (medium)

- c – hrubá (coarse)

- v – velmi hrubá (very coarse)

Všeobecná geometrická tolerance

V normě ČSN ISO 2768-2 jsou popsány mezní úchylky tolerancí přímosti a rovinnosti, válcovitosti, kruhovitosti, rovnoběžnosti, kolmosti, souměrnosti, souososti a kruhového házení.

Označení tříd přesnosti:

- H – nejpřesnější

- K – střední přesnost

- L – nejméně přesné

Cvičení

- Najděte ve strojnických tabulkách všeobecnou toleranci délkových 
a úhlových rozměrů, vypište do připravené tabulky mezní úchylky 
a spočítejte mezní rozměry pro 2 různé třídy přesnosti kót na zobrazené součásti.

| Kóta | Mezní úchylky ISO 2768 mK | HMR, DMR | Mezní úchylky ISO 2768 cL | HMR, DMR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 30° |  |  |  |  |
| T 2 |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |
| 2 x 45° |  |  |  |  |
| Ø 20 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| R 25 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |

- Najděte ve strojnických tabulkách všeobecnou geometrickou toleranci 
a vypište do připravené tabulky toleranci pro rovinnost této desky 
a kruhovitost díry na zobrazené součásti pro 2 různé třídy přesnosti.

|  | Tolerance ISO 2768 mK | Tolerance ISO 2768 cL |
| --- | --- | --- |
| Rovinnost desky 60 x 125 |  |  |
| Kruhovitost Ø 20 |  |  |

Test

- Kam se na výkrese zapisuje třída přesnosti všeobecné tolerance:

  - Na kótovací čáru.

  - Do pravého horního rohu výkresu.

  - Do popisového pole.

  - Neuvádí se, je automaticky dána normou.

- Jak se označují třídy přesnosti všeobecné tolerance pro délkové a úhlové rozměry?

  - m K

  - f m c v

  - H K L

  - l h f m

- Jaké označení platí pro nejpřesnější všeobecnou toleranci:

  - ISO 2768 fH

  - ISO 2768 mK

  - ISO 2768 cL

  - ISO 2768 vL

- Jaký je dolní mezní rozměr úhlu 60° pro ISO 2768 cL:

  - ± 30’

  - ± 20’

  - 59°70’

  - 59°30’

- Jaká je tolerance kruhového házení válce o průměru 32 mm pro ISO 2768 mK:

  - 0,1

  - 0,2

  - 0,4

  - 0,5

- Jaké jsou mezní úchylky zaoblení R 2,5 mm pro ISO 2768 fH:

  - ± 0,05

  - ± 0,2

  - ± 0,5

  - ± 2,5

- Jaký je horní mezní rozměr délky 56 mm pro ISO 2768 mK:

  - 56,3

  - 55,7

  - 56,2

  - 56,8

- Jaká je tolerance rovnoběžnosti dvou stejných rovin 60 x 60 mm pro ISO 2768 vL:

  - ±1,5

  - 3

  - 0,4

  - 0,8