„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_04 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Hřídelové čepy |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Hřídelové čepy

Hřídelové čepy jsou části hřídelů, které leží v ložiscích nebo přímo v rámu stroje. Rozdělují se podle síly (často gravitační síly) na čep vůči poloze osy rotace hřídele. Tato poloha může být kolmá (radiální) nebo rovnoběžná (axiální) popř. šikmá (kombinovaná = axiálně-radiální). Ačkoliv se jednotlivé čepy řadí do jedné z těchto skupin (což znamená, že tato síla převažuje), částečně může také zachycovat síly jiné. Dále se hřídelové čepy rozdělují podle tvaru.

- Radiální čepy (síla působí kolmo na osu)

  - Válcové

    - Čelní

    - Krční

  - Kuželové

  - Kulové

Nejpoužívanější čep je čep čelní válcový, protože je velmi jednoduchý, jak na výrobu, tak proti krčnímu (kde se používá dělený náboj) i na montáž.

Výhodou kuželového čepu je, že částečně zachycuje i axiální síly a může zamezit posuvu v jednom směru, ale kuželovitost musí být správně navržena, aby nedošlo vzhledem k působícím silám k samosvornosti, zaseknutí a zničení stroje.

Kulový čep je náročnější na výrobu a používá se především při menších zatíženích 
a rychlostech u delších součástí, kde využívá mírného náklonu při větším průhybu hřídele a dokáže také částečně zachytit axiální síly.

Axiální čepy (síla působí rovnoběžně s osou)

  - Patní (nožní)

    - Válcové

    - Kuželové

    - Kulové

  - Prstencové

  - Hřebenové

Axiální čepy se používají méně často než čepy radiální. Často se používají tam, kde je hřídel ve svislé pracovní poloze a zachycují tak gravitační sílu (způsobenou hmotností hřídele a součástí na ní uložených) rovnoběžnou s osou rotace.

U válcových čepů nastává problém v nerovnoměrných deformacích spodní kruhové stykové části, na kterou je vyvíjen největší tlak. Obvodová část se pohybuje mnohem rychleji, a tím je více opotřebovávaná než střed, proto bývá materiál 
ve střední části čepu vybrán.

Cvičení

Doplňte tabulku

| Označení tvaru čepu | Skupina | Obrázek | Možné působící síly | Použití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ------------------- |
| Hřebenový |  |  | Radiální i axiální | ------------------ |
|  | Radiální |  |  | Malé zátěže, umožňuje naklonění dlouhé hřídele |
|  | Axiální |  | Pouze axiální | ------------------ |
|  |  |  |  | ------------------ |
|  | Radiální |  |  | Nejpoužívanější pro konce hřídelů |