„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_5_1_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Zajištění hřídelů |
| Jméno autora | Ing. Kateřina Mizerová |
| Tematická oblast | Hřídele a uložení |
| Vzdělávací obor | 23-45-M/01 Dopravní prostředky |
| Předmět | Části strojů a mechanismy |
| Ročník | 2. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Znalost strojních součástí a aplikace základních fyzikálních výpočtů |
| Průřezové téma | Funkce hřídelů a jejich částí, výpočty, součásti uložené na hřídeli |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Leinveber, J., Vávra, P.: Strojnické tabulky, Úvaly, ALBRA, 2008, ISBN 80- -86490-74-2. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, vizualizér |
| Anotace | Popis, funkce, druhy a použití hřídelů a jejich částí. Základní výpočty hřídelů a jejich částí. Uložení hřídelů v sestavě a popis, funkce, druhy a základní výpočty součástí spojených s hřídelem k přenosu či umožnění otáčivého pohybu hřídele. |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Říjen 2013 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Mizerová.

Výklad

Zajištění hřídelů

Na hřídele je často nutno nasadit více součástí a zajistit jejich správnou polohu. Každá součást má na hřídeli pro správnou funkci celku vymezený prostor, který může být dán velmi pevně a přesně, nebo je součásti dána určitá volnost pohybu (např. otáčení).

Zajištění součástí na hřídeli proti axiálnímu posuvu:

- Osazení – osazení jsou velikostní stupně na hřídeli, které bývají nejčastějším zajištěním součástí proti posuvu podél osy v jednom směru. Aby bylo možné snadné nasazování součástí na takto osazenou hřídel, bývají zajištěné proti posuvu opačným směrem další součástí, např. pojistným kroužkem. Osazení má na hřídeli také funkci zesílení průměru hřídele v místech většího namáhání.

- Pojistné kroužky – tyto kroužky se nasazují do normalizované drážky buď na hřídeli, nebo v díře konstrukce (vnější a vnitřní pojistné kroužky), které z části zapadnou a z části přesahují průměr hřídele, a tak brání posuvu přilehlých součástí. Tyto kroužky se vyrábí z pevného a pružného materiálu. Aby bylo možné jejich nasazení, nejsou zcela uzavřené a pro snazší montáž jsou opatřeny dírami, kterými je pomocí kleští lze rozevřít.

- Stavěcí kroužky – tyto kroužky jsou plné kroužky s dírou se závitem, do které je umístěn stavěcí šroub. Dotažením malého šroubu (často se špičkou) k hřídeli se zajistí jeho poloha. Tento způsob zajištění není vhodný pro velké axiální síly.

- Vymezovací kroužky – jsou libovolně veliké prstence, které volným nasazením na hřídel vymezují prostor mezi dvěma libovolnými součástmi. Zapřením jedné součásti o osazení a vložením vymezovacího kroužku do meziprostoru je zapřená i součást další.

- Matice KM s podložkou MB – tato normalizovaná matice s podložkou jsou konstruovány přímo pro zajištění náboje či ložiska na hřídeli, na které musí být pro tento účel vytvořen závit a drážka pro vnitřní nos podložky. Po nasazení podložky a zašroubování a dotažení matice se zajistí matice proti pootočení a povolení ohnutím jednoho nebo několika vnějších jazýčků podložky do vnějších drážek matice.

- Podložka zajištěná šroubem a popř. kolíkem – podložka umístěná na čelo hřídele přesahující její průměr s malým otvorem pro šroub může také spolehlivě zajistit součásti proti axiálnímu posuvu a vypadnutí součástí z hřídele. Pokud požadujeme, aby se podložka dotýkající se rotační součásti neotáčela spolu s ní a neuvolnila šroub, bývá do podložky a hřídele excentricky vyvrtána díra, do které je umístěn malý kolík.

Zajištění součástí na hřídeli proti volnému otáčení:

- Drážkování (rovnoboké, evolventní, jemné) – jsou stejně tvarované podélné drážky na hřídeli a náboji, které přenášejí krouticí moment.

- Klín (s nosem, drážkový, vsazený, ploský, …) – je strojní součást různých typů a tvarů mírně zkosená, která umístěním mezi hřídel a náboj zajistí, aby se otáčely společně. Klín zachycuje i menší axiální síly.

- Pero (těsné, výměnné, Woodruffovo) – je podlouhlá strojní součást, která podobně jako klín zajišťuje hřídel a náboj a přenáší krouticí moment.

- Kolík (příčný, podélný, válcový, kuželový, pružný, …) – je válcovitá nebo mírně kuželová součást, která se vkládá do díry procházející hřídelem i nábojem, a tak zajišťuje její polohu a společné otáčení. Příčný kolík také zajišťuje polohu proti axiálnímu posuvu.

Cvičení

Prohlédněte si sestavu s hřídelí a pokuste se popsat jednotlivé součásti.

Čísly označte vybarvené součásti zajišťující polohu jiných součástí na hřídeli, napište jejich název, uveďte, jakou součást a jakým způsobem zajišťují.

| Název součásti | Co zajišťují | Jaký pohyb |
| --- | --- | --- |

Test

- Která ze součástí slouží k zajištění polohy dalších součástí na hřídeli:

  - Ložisko.

  - Ozubené kolo.

  - Klín s nosem.

  - Těsnění.

- Která ze součástí na hřídeli nezajišťuje polohu proti axiálnímu posunu:

  - Příčný kolík.

  - Vymezovací kroužek.

  - Pero výměnné.

  - Pojistný kroužek.

- Který z tvarových prvků hřídele zajišťuje společné otáčení hřídele a náboje:

  - Drážkování.

  - Osazení.

  - Závit.

  - Drážka pro pojistný kroužek.